## Slide 1
计算机组成原理综合实验课程
实验一：Verilog设计简介

## Slide 2: 组合电路的设计方法
  一位二选一多路器的设计
a
b
c
MUX
  1. 画出真值表；
0
s
ab
1
00
10
11
01
0
0
1
0
1
1
0
1
s

## Slide 3: 组合电路的设计方法
  2. 化简，得到输出信号的逻辑表达式；
0
s
ab
1
00
10
11
01
0
0
1
0
1
1
0
1
  s a
  s b
  二选一多路器的逻辑表达式；

## Slide 4: 组合电路的设计方法
  3. 根据逻辑表达式画出电路图；

## Slide 5: Verilog不同层次的电路设计
  晶体管开关级(Switch Level) ；
  逻辑门级(Gate Level)或结构风格(Structural Style)；
  寄存器传输级RTL或数据流风格(Dataflow Style)
  功能(行为)描述风格(Behavioral Style)

## Slide 6: 逻辑门级设计
  module MUX2_1(a, b, s, c);
  input a;
  input b;
  input s;
  output c;

## Slide 7: 逻辑门级设计
  wire l0,l1,l2;
  not U0(l0,s);
  and U1(l1,a,l0);
  and U2(l2,b,s);
  or U3(c,l1,l2);
  endmodule
1

## Slide 8: 逻辑门级设计

## Slide 9: 逻辑门级设计

## Slide 10: 数据流风格设计(assign)
1
  module MUX2_1(a, b, s, c);
  input a,b,s;
  output c;
  assign c = (~s & a) | (s & b);
  endmodule

## Slide 11: 数据流风格设计(assign)

## Slide 12: 功能描述风格设计
  module MUX2_1(a, b, s, c);
  input a,b,s;
  output c;
  always @(a or b or s) begin
  if(s==0) begin
  c = a;
  end else begin
  c = b;
  end
  end
  endmodule

## Slide 13: 功能描述风格设计

## Slide 14: ALU的设计
  module ALU(
  input [31:0] A,B,
  input [2:0] ALU_operation,
  output [31:0] Result,
  output Zero
  ）;
  reg [31:0] result;
  assign Result = result;
  always @(A or B) begin
  case(ALU_operation)
  3’b000:result = A + B;
  3’b100:result = A – B;
  ……
  default:result=32’hxxxxxxxx;
  endcase
  end
  endmodule