## Slide 1: 第三章 数字电路
3.1 CMOS和TTL逻辑系列
3.2 CMOS门电路
3.3 CMOS电路的电气特性
3.4 TTL门电路

## Slide 2: 3.1 CMOS和TTL逻辑系列
（Logic Family）
  同一系列的芯片具有类似的输入、输出及内部电路特征，但逻辑功能不同（不同的逻辑门）。
  不同系列的芯片可能不匹配（需要计算总扇出、直流噪声容限等参数）。
CMOS 逻辑
TTL 逻辑

## Slide 3
CMOS: VDD=+3V～+18V； VL=0V; VH=VDD
Complimentary Metal-Oxide-Semiconductor Logic互补式金属-氧化层-半导体逻辑电路。速度慢，功耗小，抗干扰强，集成度高。
CMOS和TTL的工作电压
TTL: VCC=+5V; VL=0.2V; VH=3.6V
Transistor Transistor Logic(TTL) 晶体管晶体管逻辑
电路。速度中等，功耗较大，性价比高。
教材P61，方框注释： VDD和VCC

## Slide 4
特点：单向导电。
正向导通（正偏）
反向截止（反偏）
二极管，属于TTL逻辑系列。
二极管（Diode）

## Slide 5
双极结型晶体管(Bipolar Junction Transistor, BJT), 俗称三极管。
三极管，属于TTL逻辑系列。
三极管

## Slide 6: 3.3 CMOS门电路
1、CMOS逻辑电平
逻辑1（高态）
逻辑0（低态）
5.0V
3.5V
1.5V
0.0V
未定义
典型的5V电源电压

## Slide 7: CMOS的电源电压
为什么使用低电压？
减小电源电压，可减小功耗
更小尺寸，可实现更高集成度
3.3  0.3V 2.5  0.2V 1.8  0.15V
其它标准的电源电压
Notes: 3.3伏，2.5伏，1.8伏

## Slide 8: 2、CMOS晶体管
N沟道 (Not point in)
栅极高态电压：
NMOS管导通
栅极低态电压：
NMOS管截止
漏极 drain
源极 source
栅极
gate
+
Vgs
N沟道
教材P60，图3-8：n沟道MOS

## Slide 9: CMOS晶体管
P沟道 (Point in)
源极 source
漏极 drain
栅极
gate
+
Vgs
P沟道
栅极低态电压：
PMOS管导通
栅极高态电压：
PMOS管截止
教材P60，图3-9：p沟道MOS

## Slide 10: CMOS晶体管
无论栅极电压如何：
栅极－漏极、栅极－源极之间几乎没有电流
（仅存在漏电流 leakage current , A
微安10-6A ）

## Slide 11: 3、CMOS反相器
工作原理
1、VIN = 0.0V
  Tn截止，Tp导通
  VOUT  VDD = 5.0V
2、VIN = VDD = 5.0V
  Tn导通，Tp截止
  VOUT  0
VDD = +5.0V
VOUT
VIN
Tp
Tn
G
D
S
S
p沟道
n沟道
教材P60，图3-10；P61，图3-11：反相器

## Slide 12: 反相器的逻辑符号抽象
VDD = +5.0V
Vout
Vin
Tp
Tn
VDD
A
Z
“低”有效
Vin | Vout
Low | High
High | Low
从N、P沟道中抽象出反相器符号

## Slide 13: 4、CMOS与非门
工作原理：
  1、A、B至少有一个为低
  T1、T3至少有一个截止，
  T2、T4至少有一个导通；
  Z为高（  VDD）
  2、A、B都为高
  T1、T3都导通，
  T2，T4都截止，
  Z为低（  0V）
VDD = +5.0V
Z
A
B
T1
T2
T4
T3
Z = ( A·B )’
  T1、T3串联
  T2、T4并联
教材P62，图3-13,3-14：与非门
Notes:   T1、T3串联。T2、T4并联；

## Slide 14: 4、CMOS或非门
工作原理：
1、A、B都为低
T1、T3都截止，
T2，T4都导通，
Z为高（ VDD）
2、A、B至少有一个为高
T1、T3至少有一个导通，
T2、T4至少有一个截止；
Z为低（ 0V）
VDD = +5.0V
Z
A
B
T1
T2
T4
T3
Z = ( A+B ) ’
  T1、T3并联
  T2、T4串联
教材P63，图3-15：或非门

## Slide 15
4. CMOS与非门(NAND)、或非门(NOR)
VDD = +5.0V
Z
A
B
VDD = +5.0V
Z
A
B
小结：
每个输入控制一对互补的晶体管（P接电源，N接地）.
基本逻辑体现在N网络上，P网络采用对偶形式.
输出反相（取非）.
与非，N串联，
P并联
或非，N并联，
P串联

## Slide 16: 5、非反相缓冲器(noninverting buffer)
VDD = +5.0V
A
Z
非反相缓冲器
教材P61，图3-12：反相器
教材P64，图3-18：非反相缓冲器

## Slide 17
VDD = +5.0V
A
B
Z
C
D
6、CMOS与或非门
Z = (A·B + C·D)’
A
B
C
D
z
Q1
Q2
Q3
Q4
Q6
Q5
Q7
Q8
可通过真值表，列出每个CMOS管的通、断状态
Q1,Q3 同时导通， 或Q5,Q7同时导通，则Z为0。
其他情况，Z为高电平。
教材P65，图3-20，图3-21：与或非门
Notes: Q1,Q3 同时导通， 或Q5,Q7同时导通，则Z为0. 其他情况，Z为高电平

## Slide 18: 7. 其他类型的CMOS门
（1）传输门
Transmission Gate
当EN = 0，EN_L = 1，
晶体管截止，
A、B断开
当EN = 1，EN_L = 0，
晶体管导通，
A、B之间低阻抗连接
双向器件
EN
EN_L
A
B

## Slide 19: （2）施密特触发反相器
VOUT
VIN
5.0
2.1
2.9
5.0
输入-输出传输特性
VT+
VT-
逻辑符号：
输入为0v（低态），输出接近5.0V（高态）。
要等到输入升到2.9v时，输出才变低。
要等到输入降到2.1v时，输出才变高。
输
入
门限
电压
VT+
VT-
滞后：两个门限电压之差
负向2.1v
正向2.9v

## Slide 20: （3）三态输出：输出使能端
当EN=0时，
C=1, Tp截止
B=1, D=0, Tn截止
输出为高阻态（悬空态）
当EN=1时，
C=A’ , B=0 , D=A’
输出由A控制(OUT=A)，为
逻辑0 或 逻辑1
VCC
OUT
EN
A
B
C
D
Tp
Tn
A
EN
OUT
逻辑符号
CMOS三态缓冲器

## Slide 21: （4）漏极开路输出
导通的反相器电阻很小，
很大的电流通过，会损坏门电路
有源上拉
active pull-up
A、B：2个反相器的输入端
Z：2个反相器的输出端相连
问题：有源上拉的2个CMOS门，输出端不能直接相联
VCC
A
Z
VCC
B
低
高
100
>1M
100
>1M

## Slide 22: 漏极开路输出
A
B
Z
VCC
VCC
’
R 上拉电阻
应用：实现线连逻辑（线与）
A
B
Z
逻辑符号
漏极开路的
CMOS“与非”门
“与非”门最上面的n沟道晶体管的漏极不与其他点相连，
输出不为低态时，为“开路”。

## Slide 23: 漏极开路输出的线连逻辑
A
B
Z
VCC
VCC
R
C
D
VCC
Z = Z1 · Z2
= (A·B)’ · (C·D)’
= {{(A·B)’ · (C·D)’}’}’
= (A·B + C·D)’
“与或非”门
Z1
Z2
线与
用一个上拉电阻，
将多个漏极开路门电路的输出，
连接在一起，形成“线连逻辑”。
任何门输出为低态，把线连逻辑的输出拉为低态。
Notes: 在(A·B)’ · (C·D)’上加两根非号

## Slide 24: 3.3 CMOS电路的电气特性
难点：
电压阈值：高压和低压的定义
直流噪声容限：COMS和TTL是否匹配
扇出：负载的个数
速度：状态转换时间、传播延迟

## Slide 25
（1）4个电压阈值
  VOHmin：输出，高态的最小电压
  VIHmin： 输入，高态的最小电压
  VILmax： 输入，低态的最大电压
  VOLmax：输出，低态的最大电压
高态
不正常状态
低态
VCC
70%VCC
30%VCC
0
VOLmax:地+0.1V
VILmax:
VIHmin:
VOHmin:Vcc-0.1V
电源
电压

## Slide 26: 非理想的输入电压
VCC = + 5.0V
400
2.5k
VIN
1.5V
VOUT
4.31V
VCC = + 5.0V
4k
200
VIN
3.5V
VOUT
0.24V
输出电压变坏（标准是0V和5V）。更糟糕的是：CMOS管部分导通，使输出端电流，功耗。
VIN
3.5V
VOUT
0.24V
偏低
偏低
偏高
偏高
p沟道
n沟道
p沟道
n沟道
Notes: Vin=1.5v 会导致Vout=4.31v， 导致输出高态偏低。
Vin=3.5v 会导致Vout=0.24v， 导致输出低态偏高。

## Slide 27: （2）扇入（fan－in）
门电路输入端的最大数目
使用逻辑门的级联，扩展输入端的数目
或非门的扇入数目: ≤4
与非门的扇入数目: ≤6
Notes: 与非门的扩展
{[(A*B*C*D)’+(E*F*G*H)’]’}’=[(A*B*C*D)’’*(E*F*G*H)’’]’=[(A*B*C*D)*(E*F*G*H)]’

## Slide 28: （3）扇出（fan-out）
在不超出负载规格的条件下，
一个逻辑门，能驱动的输入端个数。
计算总扇出：
总扇出＝min（高态扇出，低态扇出）

## Slide 29: 扇出（fan-out）
当输出端负载，大于门的扇出能力时：
  输出电源变差（非标准的高压、低压）
  电流，功耗，温度升高
  传播延迟、状态转换时间，变长

## Slide 30
74HCT（看输出）驱动74LS（看输入）
扇出举例
高态扇出：
总扇出：min(低态扇出，高态扇出)
=min(200,10)=10
P102
表3-7
P101
表3-6
P116
表3-11
CMOS: 74HCT
IOH = – 4 mA
IOL = 4 mA
IIH = 1 A
IIL = – 1 A
TTL: 74LS
IOH = – 0.4mA
IOL = 8 mA
IIH = 0.02mA
IIL = – 0.4 mA
低态扇出：
晶体管流入电流为“+”，流出电路为“-”
mA毫安10-3A
Notes: CMOS的gate 基本上不需要电流。这也是CMOS电路受静电影响大的原因。很小电流会造成输入电平的变化。
晶体管流入电流为“+”，流出电路为“-” 总扇出是min（10,200）=10

## Slide 31
74HCT（看输出）驱动74LS（看输入）
扇出举例
高态剩余驱动能力：
P102
表3-7
P101
表3-6
P116
表3-11
CMOS: 74HCT
IOH = – 4 mA
IOL = 4 mA
IIH = 1 A
IIL = – 1 A
TTL: 74LS
IOH = – 0.4mA
IOL = 8 mA
IIH = 0.02mA
IIL = – 0.4 mA
晶体管流入电流为“+”，流出电路为“-”
mA毫安10-3A
Notes: CMOS的gate 基本上不需要电流。这也是CMOS电路受静电影响大的原因。很小电流会造成输入电平的变化。
晶体管流入电流为“+”，流出电路为“-” 总扇出是min（10,200）=10

## Slide 32
（4）直流噪声容限（DC noise margin）
直流噪声容限，用于衡量不同逻辑系列的门（如CMOS和TTL），其高态和低态的输入、输出电压，是否可以匹配工作。
需要使用不同逻辑系列，对电压阈值的定义。
VOHmin：输出，高态的最小电压
VIHmin： 输入，高态的最小电压
VILmax： 输入，低态的最大电压
VOLmax：输出，低态的最大电压
如果直流噪声容限小于0，表示驱动端的输出电压被破坏，成为被驱动输入端不能识别的值。

## Slide 33
不正常状态
VOLmax
0.5
VOHmin
2.7
VIHmin
2.0
VILmax
0.8
TTL
不正常状态
VOLmax
0.33
VILmax
0.8
VIHmin
2.0
VOHmin
3.84
CMOS
  低态：VILmax-VOLmax
输出的低态,不超过输入的低态
  高态：VOHmin-VIHmin
直流噪声容限：举例（考虑电压匹配问题）
输入的高态,不超过输出的高态

## Slide 34
74HCT驱动74LS
高态: 3.84 – 2.0 = 1.84V
低态: 0.8 – 0.33 = 0.47V
不正常状态
VOLmax
0.33
VILmax
0.8
VIHmin
2.0
VOHmin
3.84
74HCT
不正常状态
VOLmax
0.5
VOHmin
2.7
VIHmin
2.0
VILmax
0.8
74LS
74LS驱动74HCT
高态: 2.7 – 2.0 = 0.7V
低态: 0.8 – 0.5 = 0.3V
因此，它们满足彼此的直流噪声容限（值>0）。

## Slide 35: （5）CMOS电路的速度
速度有两个度量方法：
  转换时间（transition time）
  传播延迟（propagation delay）
电路的输出端，从一种状态变为另一种状态（高态和低态的转换），所需的时间
从输入端变化，到输出端产生变化，所需的时间

## Slide 36
状态转换时间
状态转换时间：是指CMOS门电路的输出端，从一个状态转换到另外一个状态，所需的时间。
10%
10%
rise time 上升时间tr
Fall time 下降时间tf
输出从低态到高态的转换时间
输出从高态到低态的转换时间

## Slide 37: 传播延迟
VIN
VOUT
传播延迟：从输入端变化，到输出端产生变化，所需的时间。
平均传输延迟时间
输出从高到低变化时，
延迟时间
输出从低到高变化时，
延迟时间

## Slide 38
（6）不用的CMOS输入端，绝不能悬空
由于CMOS电路的输入阻抗非常高，很小的电路噪声，就可暂时使悬空输入端呈高电平，从而造成间歇性电路故障。
输入阻抗：可以理解为输入端的等效电阻。
输入阻抗越大，意味着输入端的负载越小，信号驱动能力就越强，电路的灵敏度就越强。同时，也就更容易受到干扰。
Notes: 输入端并联，有问题。 可以通过与非接高电平，也可通过或非接低电平。

## Slide 39: 不用的CMOS输入端的处理方法
X
Z
1k
+5V
X
Z
X
Z
与输入信号并联（缺点：使操作变慢）
“与”、“与非”门，
不用的输入端接高电平
“或”、“或非”门，
不用的输入端接低电平
Notes: 输入端并联，存在一定缺陷。 可以通过与非接高电平，也可通过或非接低电平。

## Slide 40: 3.4 TTL门电路
重点：
二极管
三极管

## Slide 41: （1）二极管
二极管的开关特性
正偏门限
电压
反向击穿电压
反偏
漏电流
v
i
VT
I s
＋
阳极
阴极
+
Rf
Vd
正偏
（导通）
阳极-阴极电压为正，电流为正值
+
反偏
（截止）
阳极-阴极电压为负，电流为零

## Slide 42: 二极管与门
二极管逻辑电平
0～2V 低电平 逻辑0
2～3V 未定义
3～5V 高电平 逻辑1
A
B
D1
D2
R
VCC 5V
Y
输入（4V，4V），输出4.6V
输入（1V，4V），输出1.6V
二极管压降0.6V

## Slide 43: （2）三极管
三极管的逻辑电平
——三极管
低态（低电平）：0.0～0.8V
高态（高电平）：2.0～5.0V

## Slide 44: 双极结型晶体管bipolar junction transistor
基极
base
collector
集电极
发射极
emitter
VCC
vo
+
-
vi
+
-
RB
RC
iC
三极管反相器
“基极”注入小电流，三极管“接通”，
“发射极”和“集电极”之间有电流。—放大、饱和
“基极”无电流，三极管“断开”，
“发射极”和“集电极”之间无电流。 —截止
Notes: 三极管反相器工作原理：Vi高，T导通，Vo低。Vi低，T截止，Vo高

## Slide 45
NPN型晶体管原理示意图。
E: emitter 发射极
B: base 基极
C: collector 集电极
NPN型晶体管制造示意图
NPN型晶体管NPN (Not Pointing iN)
PNP型晶体管PNP (Point iN Proudly)

## Slide 46
A
B
Z
VCC = +5V
Q2
Q3
Q4
Q5
Q6
D1A
D1B
二极管与门
输入
保护
分
相
器
推拉式输出
上拉
至高态
下拉
至低态
Q2是否导通：控制输出级别
TTL与非门

## Slide 47
推拉式输出
分
相
器
二极管与门
输入
保护
低
导
通
截
止
截止
高
高
低
A
B
Z
VCC = +5V
Q2
Q3
Q4
Q5
Q6
D1A
D1B
TTL与非门
高

## Slide 48
推拉式输出
分
相
器
0.7V
1.0V
二极管与门
输入
保护
高
截
止
导
通
导
通
低
A
B
Z
VCC = +5V
Q2
Q3
Q4
Q5
Q6
D1A
D1B
TTL与非门