## Slide 1
Sequential Logic Functional Devices
—— Counter
Digital Design
— Pinciples and Practices
Digital Design
— Pinciples and Practices

## Slide 2: Counters (计数器)
模m计数器

## Slide 3
计数器的分类
  按时钟：同步（时钟触发沿计数）、异步（与时钟无关）
  按计数方式：加法、减法、可逆
  按编码方式：二进制、十进制BCD码、循环码
计数器的功能
  计数、分频、定时、产生脉冲序列、数字运算

## Slide 4: Ripple Counters (行波计数器)
An n-bit binary counter can be constructed with just n flip-flops and no other components , for any value of n.
2-bits binary counter’s normal binary counting sequence is 00-01-10-11-00

## Slide 5
∴ T flip-flop is used
Q* = Q’
Q
Q
T
考察二进制计数顺序：
只有当第 i-1 位由10时， 才有进位，第 i 位才翻转。
CLK
Q
Q
T
Q
Q
T
Q
Q
T
Q
Q
T
Q0
Q1
Q2
Q3
只有当第 i-1 位的Qi-1由10时，即QNi-1=Ti 由01，
满足上升沿触发条件，使第 i 位触发器产生翻转。
Ripple
00-01-10-11-00
4位二进制计数器（异步时序）

## Slide 6
CLK
Q
Q
T
Q
Q
T
Q
Q
T
Q
Q
T
Q0
Q1
Q2
Q3
CLK
Q0
Q1
Q2
速度慢，
最坏情况，第n位在时钟触发后延迟 n×tTQ 才出现
Q3
4×tTQ
异 步 时 序

## Slide 7: 题8.26
只用四个T触发器，不用其他部件，设计一个4位行波降序计数器。
CLK
Q
Q
T
Q
Q
T
Q
Q
T
Q
Q
T
Q0
Q1
Q2
Q3

## Slide 8: 题8.27
只用四个D触发器，不用其他部件，设计一个4位行波降序计数器。

## Slide 9: 练习答案
Di=Qi’ , i=0,1,2,3
CLK0=CLK ,
CLKi=Qi-1 , i=1,2,3

## Slide 10: Synchronous Counters (同步计数器)
A synchronous counter connects all of its flip-flop clock inputs to the same common CLK signal, so that all of the flip-flop outputs change at the same time, after only tTQ ns of delay.
CLK
Q
Q
T
Q
Q
T
Q
Q
T
Q
Q
T
Q0
Q1
Q2
Q3
同步时序结构图

## Slide 11: Synchronous Counters (同步计数器)
1 0 1 1 0 1 1
+ 1
1 0 1 1 1 0 0
在多位二进制数的末位加 1，
仅当第 i 位以下的各位都为 1 时，
第 i 位的状态才会翻转。
最低位的状态每次加1都要翻转。
EN Q
T Q
利用有使能端的 T 触发器实现：
Q* = EN·Q’ + EN’·Q = EN  Q
通过EN端来控制时钟触发时是否翻转，
需要翻转时，使 EN = 1
ENi = Qi-1 · Qi-2 · … · Q1 · Q0
EN0 = ?
1

## Slide 12: Synchronous Counters (同步计数器)
ENi = Qi-1 · Qi-2 · … · Q1 · Q0
如何加入使能端？
低位 LSB
高位 MSB

## Slide 13: Synchronous Counters (同步计数器)
ENi = Qi-1 · Qi-2 · … · Q1 · Q0
EN
低位 LSB
高位 MSB
串行使能
如何加入使能端？
问题：如果时钟周期太短，LSB的变化可能来不及传送到MSB。
同步串行计数器
如何解决？

## Slide 14: Synchronous Counters (同步计数器)
ENi = Qi-1 · Qi-2 · … · Q1 · Q0
低位 LSB
高位 MSB
EN
并行使能
优点：速度快
同步并行计数器

## Slide 15: Synchronous Counters (同步计数器)
1 0 1 1 0 1 1
+ 1
1 0 1 1 1 0 0
在多位二进制数的末位加 1，
仅当第 i 位以下的各位都为 1 时，
第 i 位的状态才会翻转。
最低位的状态每次加1都要翻转。
利用D 触发器实现：
对于D触发器：Q* = D
Di = (Qi-1 · … · Q1 · Q0)  Qi
D Q
CLK Q
= EN  Q
考虑 T 触发器：Q* = EN  Q
D0 = 1  Q0 = Q0’

## Slide 16: MSI counters and applications (MSI型计数器及应用)
同步4位二进制计数器74x163
—— 模16计数器
同步清零
同步预置数
进位输出
使能端
74x163的功能表
0
1
1
1
1


CLK
工作状态
同步清零
同步置数
保持
保持,RCO=0
计数
CLR_L
LD_L
ENP ENT

0
1
1
1
 
 
0 
 0
1 1
74x161是异步清零
RCO异步清零
清零时, QA=QB=QC=QD=0 置数时, QA=A, QB=B, QC=C, QD=D

## Slide 17
74x163的 逻辑电路图
采用D触发器 便于实现清零 和加载预置数
1
1
1
1
1
在计数值达到最大时，立即进位

## Slide 18
74x163的同步清零功能
LD_L
CLR_L
A
QA
0
1
0
0
0
0
0
0

## Slide 19
74x163的同步预置数功能
LD_L
CLR_L
A
QA
0
0
1
0
A
0
A
1
A

## Slide 20
74x163的计数功能
LD_L
CLR_L
A
QA
1
0
0
1
0
QA’
QA’
1
ENP.ENT=1
QA’
QA’
计数功能的电路
Qi* = (Qi-1 · … · Q1 · Q0)  Qi
= (Qi-1 · … · Q1 · Q0) ⊙ Qi’
同或门

## Slide 21
74x163的计数功能
LD_L
CLR_L
B
QB
1
0
0
1
0
1
QA
QB’
计数功能的电路
Qi* = (Qi-1 · … · Q1 · Q0)  Qi
= (Qi-1 · … · Q1 · Q0) ⊙ Qi’
同或门
QA⊙QB’
QA⊙QB’
QA⊙QB’

## Slide 22
74x163的自由运行模式
自行循环计数

## Slide 23
74x163的自由运行模式
自由运行的74x163可以用作2、4、8和16分频计数器

## Slide 24: 计数器型号（以TTL为例）
74LS90：异步十进制加法
复位/置位（预置） ：异步
同步计数器：
复位/置位 BCD（模10） 二进制（模16）
同步/同步 74LS162 74LS163
异步/同步 74LS160 74LS161
异步/异步 74LS190 (加/减) 74LS191 (加/减)
还有其它进制：如五进制、十二进制等。

## Slide 25: 4位二进制计数器74x161
进位输出
进位输出控制
使能端
RCO = (QA· QB· QC· QD)· ENT
0
1
1
1
1


CLK
工作状态
异步清零
同步置数
保持
保持,RCO=0
计数
CLR_L
LD_L
ENP ENT

0
1
1
1
 
 
0 1
 0
1 1
ENT既是使能输入，又是RCO的控制信号。
CLK
CLR
LD
ENP
ENT
A QA
B QB
C QC
D QD
RCO
74x161


## Slide 26: 4位十进制计数器74x162
进位输出
进位输出控制
使能端
RCO = (QA· QB· QC· QD)· ENT
0
1
1
1
1
X
X
CLK
工作状态
同步清零
同步置数
保持
保持
计数
CLR
LD
ENP ENT
X
0
1
1
1
X X
X X
0 X
X 0
1 1
ENT既是使能输入，又是RCO的控制信号。
CLK
CLR
LD
ENP
ENT
A QA
B QB
C QC
D QD
RCO
74x162

## Slide 27: 4位十进制计数器74x160
进位输出
进位输出控制
使能端
RCO = (QA· QB· QC· QD)· ENT
0
1
1
1
1
X
X
CLK
工作状态
异步清零
同步置数
保持
保持
计数
CLR
LD
ENP ENT
X
0
1
1
1
X X
X X
0 X
X 0
1 1
ENT既是使能输入，又是RCO的控制信号。
CLK
CLR
LD
ENP
ENT
A QA
B QB
C QC
D QD
RCO
74x160
X

## Slide 28: 74x169 Up/down Counter （可逆计数器）
UP/DN = 1
Counts up （升序）
UP/DN = 0
Counts down（降序）
ENT_L=0
Counts up to 1111, or
Counts down to 0000,
RCO_L is effective.(有效)

## Slide 29: 表8-20 类似于74x163的4位二进制计数器
module Vr74x163 ( CLK, CLR_L, LD_L, ENP, ENT, D, Q, RCO );
input CLK, CLR_L, LD_L, ENP, ENT;
input [3:0] D;
output [3:0] Q;
output RCO;
reg [3:0] Q;
reg RCO;
always @ (posedge CLK) // Create the counter f-f behavior
if (!CLR_L ) Q <= 4'b0;
else if (!LD_L) Q <= D;
else if (ENT && ENP) Q <= Q + 1;
else Q <= Q;
always @ (Q or ENT) // Create RCO combinational output
if (ENT && (Q == 4'd15)) RCO = 1;
else RCO = 0;
endmodule

## Slide 30: 表8-21 类似于74x162 的4位十进制计敛器
module Vr74x162 ( CLK, CLR_L, LD_L, ENP, ENT, D, Q, RCO );
input CLK, CLR_L, LD_L, ENP, ENT;
input [3:0] D;
output [3:0] Q;
output RCO;
reg [3:0] Q;
reg RCO;
always @ (posedge CLK) // Create the counter f-f behavior
if (!CLR_L ) Q <= 4'b0;
else if (!LD_L) Q <= D;
else if (ENT && ENP && (Q == 4'd9)) Q <= 4'b0;
else if (ENT && ENP) Q <= Q + 1;
else Q <= Q;
always @ (Q or ENT) // Create RCO combinational output
if (ENT && (Q == 4'd9)) RCO = 1;
else RCO = 0;
endmodule

## Slide 31: 表8-22 余3 十进制计数
module Vrexcess3 ( CLK, CLR_L, LD_L, ENP, ENT, D, Q, RCO );
input CLK, CLR_L, LD_L, ENP, ENT;
input [3:0] D;
output [3:0] Q;
output RCO;
reg [3:0] Q;
reg RCO;
always @ (posedge CLK) // Create the counter f-f behavior
if (!CLR_L) Q <= 4'd3;
else if (!LD_L) Q <= D;
else if (ENT && ENP && (Q == 4'd12)) Q <= 4'd3;
else if (ENT && ENP) Q <= Q + 1;
else Q <= Q;
always @ (Q or ENT) // Create RCO combinational output
if (ENT && (Q == 4'd12)) RCO = 1;
else RCO = 0;
endmodule

## Slide 32: 表8-23 类似于74x169 的4位递增/递减计数器
module Vr74x169 ( CLK, CLR_L, LD_L, ENP_L, ENT_L, UPDN, D, Q, RCO_L );
input CLK, CLR_L, LD_L, ENP_L, ENT_L, UPDN;
input [3:0] D;
output [3:0] Q;
output RCO_L;
reg [3:0] Q;
reg RCO_L;
always @ (posedge CLK) // Create the counter f-f behavior
if (!CLR_L ) Q <= 4'b0;
else if (!LD_L) Q <= D;
else if (!ENT_L && !ENP_L && UPDN) Q <= Q + 1;
else if (!ENT_L && !ENP_L && !UPDN) Q <= Q - 1;
else Q <= Q;
always @ (Q or ENT_L or UPDN) // Create RCO_L combinational output
if (!ENT_L && UPDN && (Q == 4'd15)) RCO_L = 0;
else if (!ENT_L && !UPDN && (Q == 4'd0 )) RCO_L = 0;
else RCO_L = 1;
endmodule

## Slide 33
A
B
C
G1
G2A
G2B
Y0
Y1
Y2
Y3
Y4
Y5
Y6
Y7
74x138
EN1
EN2_L
EN3_L
SRC0
SRC1
SRC2
P0
P1
P7
SDATA
如何控制地址端自动
轮流选择输出Y0～Y7
—— 计数器的应用

## Slide 34: 二进制计数器状态的译码
CLK
CLR
LD
ENP
ENT
A QA
B QB
C QC
D QD
RCO
74x163
CLOCK
+5V
Q1
Q2
Q3
A
B
C
G1
G2A
G2B
Y0
Y1
Y2
Y3
Y4
Y5
Y6
Y7
74x138
S0_L
S1_L
S2_L
S3_L
S4_L
S5_L
S6_L
S7_L
计数状态的译码
n中取1码

## Slide 35: modulo-m Counter Design
Applications of MSI counters
Method 1: Use SSI device
  —— Clocked Synchronous State-Machine Design
Method 2: Use MSI counter
  —— Using n bit binary counter as a modulo m counter
  m < 2n , 采用清零法、置数法
  m > 2n , 采用级联法

## Slide 36: Example 1: using the ’163 as a modulo-11 counter
Applications of MSI counters
1. 清零法
S0
S1
S2
S3
S4
S12
S11
S10
S9
S8
S7
S6
S5
S13
S14
S15
计数到1010时，
利用同步清零端
强制为0000。

## Slide 37: Example 1: using the ’163 as a modulo-11 counter
Applications of MSI counters
1. 清零法
计数到1010时，
利用同步清零端
强制为0000
0
1
0
1
0

## Slide 38: Example 1: using the ’163 as a modulo-11 counter
Applications of MSI counters
2. 置数法
S0
S1
S2
S3
S4
S12
S11
S10
S9
S8
S7
S6
S5
S13
S14
S15
计数到1111时，
利用同步预置数端
强制输出为0101

## Slide 39: Example 1: using the ’163 as a modulo-11 counter
Applications of MSI counters
2. 置数法
计数到1111时，
利用同步预置数端
强制输出为0101
1
1
1
1
1
0
1
0
0
1

## Slide 40: Example 2: using the ’163 as an excess-3 decimal counter
Applications of MSI counters
Decimal | Excess-3
0 | 0011
1 | 0100
2 | 0101
3 | 0110
4 | 0111
5 | 1000
6 | 1001
7 | 1010
8 | 1011
9 | 1100
Unused Code Words | 
 | 0000
 | 0001
 | 0010
 | 1101
 | 1110
 | 1111
S0
S1
S2
S3
S4
S12
S11
S10
S9
S8
S7
S6
S5
S13
S14
S15
S3
0011
S12
1100

## Slide 41: Example 2: using the ’163 as an excess-3 decimal counter
Applications of MSI counters
1
1
0
0
0
0
1
1
0

## Slide 42
CLK
CLR
LD
ENP
ENT
A QA
B QB
C QC
D QD
RCO
74x163
0
1
+5V
CLOCK
模12计数器
Analysis what the modulo of the following circuit is ? (分析下面的电路的模为多少？)
QD QC QB QA
0 0 0 0
0 0 1 0
0 0 1 1
0 1 0 0
0 1 1 0
0 1 1 1
1 0 0 0
1 0 1 0
1 0 1 1
1 1 0 0
1 1 1 0
1 1 1 1
QD：12分频，占空比50％

## Slide 43
CLK
CLR
LD
ENP
ENT
A QA
B QB
C QC
D QD
RCO
74x163
0
1
1
+5V
CLOCK
QD QC QB QA
0 0 0 0
0 1 1 0
0 1 1 1
1 0 0 0
1 1 1 0
1 1 1 1
Exercise Analysis what the modulo of the following circuit is ?

## Slide 44: Example 3: Cascading Counter (计数器的级联)
Applications of MSI counters
思考：利用低4位的进位RCO控制高4位的时钟CLK行不行？
①
①
②
②
1
1
1
0
0
0
0
0
0
→1
→1
0
0
→1
→1
→1
→0
→0
→0
→0
→1
→1
→1
→0
计数顺序
…
0000 1110
0001 0000
…
0000 1111

## Slide 45: Example 3: Cascading Counter (计数器的级联)
Applications of MSI counters
思考：利用低4位的进位RCO控制高4位的时钟CLK行不行？
1
1
1
0
0
→1
→1
→0
→0
→0
→0
→1
→1
→1
→0
①
②
0
0
0
0
→1
计数顺序
…
0000 1110
0001 0000
…
0001 1111

## Slide 46: Example 3: Cascading Counter (计数器的级联)
Applications of MSI counters
思考：如何利用低4位的进位RCO控制高4位的时钟CLK？
1
1
1
0
0
→1
→1
→0
→0
→0
→0
→1
→1
→1
→0
①
②
0
0
0
0
→1
计数顺序
…
0000 1110
0001 0000
…
0000 1111

## Slide 47: 模m计数器设计 ( m > 2n )
Applications of MSI counters
先进行级联，再整体置零或预置数
  例：用74x163构造模193计数器
  两片163级联得8位二进制计数器（0～255）
  —— 采用整体清零法，0～192
  —— 采用整体预置数法，63～255
  256－193＝63
若 m 可以分解为：m = m1m2
  则可以分别实现m1和m2，然后再级联

## Slide 48
Applications of MSI counters
6310 = ( 0011 1111 )2
CLK
CLR
LD
ENP
ENT
A QA
B QB
C QC
D QD
RCO
74x163
CLK
CLR
LD
ENP
ENT
A QA
B QB
C QC
D QD
RCO
74x163
1
1
0
0
1
1
1
1
+5V
CLOCK
CLR_L
Example :
模193计数器设计
采用整体预置数法，63～255
Q0
Q1
Q2
Q3
Q4
Q5
Q6
Q7

## Slide 49
Applications of MSI counters
6310 = ( 0011 1111 )2
CLK
CLR
LD
ENP
ENT
A QA
B QB
C QC
D QD
RCO
74x163
CLK
CLR
LD
ENP
ENT
A QA
B QB
C QC
D QD
RCO
74x163
1
1
0
0
1
1
1
1
+5V
CLOCK
CLR_L
Example : 模193计数器设计
采用整体预置数法，63～255
如何加上使能端？
实现暂停(保持) 或继续计数
问题：
输入端LD的优先级高于ENP和ENT
计数值无法停在255
EN
Q0
Q1
Q2
Q3
Q4
Q5
Q6
Q7

## Slide 50
Applications of MSI counters
6310 = ( 0011 1111 )2
CLK
CLR
LD
ENP
ENT
A QA
B QB
C QC
D QD
RCO
74x163
CLK
CLR
LD
ENP
ENT
A QA
B QB
C QC
D QD
RCO
74x163
1
1
0
0
1
1
1
1
+5V
CLOCK
CLR_L
Example : 模193计数器设计
采用整体预置数法，63～255
如何引入外部使能端？
实现暂停(保持) 或继续计数
问题：
输入端LD的优先级高于ENP和ENT
计数无法停留255
EN
解决方法
Q0
Q1
Q2
Q3
Q4
Q5
Q6
Q7

## Slide 51
Applications of MSI counters
CLK
CLR
LD
ENP
ENT
A QA
B QB
C QC
D QD
RCO
74x163
CLK
CLR
LD
ENP
ENT
A QA
B QB
C QC
D QD
RCO
74x163
CLOCK
Example : 模99计数器设计
采用 模9×模11 级联
Q0
Q1
Q2
Q3
Q4
Q5
Q6
Q7
0 ~ 8 循环
0 ~ 10 循环
如何级联？
+5V
+5V
注意：
计数序列并非连续码！