## Slide 1: 汇编语言 (二)
国家级计算机实验教学中心
课件下载地址 http://192.168.101.62

## Slide 2: 分支程序与循环程序设计
一、实验目的
1.掌握分支程序的结构、设计与调试方法。
2.掌握循环程序的设计与调试方法。
3.了解DOS功能调用和Irvine链接库的使用方法。
二、实验内容
必做部分：用8086汇编完成一个任务
1. 根据输入的字母进行大小写转换（若是输入小写字母则转换成为大写字母，反之），若输入的不是字母则提示出错并重新输入。（或者：根据输入的车牌数字尾号判断限行时间）
2. 分别统计下列20个数中小于零、大于等于零且小于等于5、大于5的数据个数，分别存入字节单元RES1、RES2和RES3中。
BUF DB -1, 20, 3, 30, -5, 15, 100, -54, 0, 4, 78, 99, -12, 32, 3, 23, -7, 24, 60,-51
选作部分：用win32汇编完成上述题目中任意一题
【说明】WIN32汇编完成第二题时，要求将结果按照分类显示出来

## Slide 3: 分支程序与循环程序设计
三、实验操作要求及报告要求
1．编辑汇编源程序，并汇编链接调试运行；
2．运用DEBUG进行调试，并记录调试过程和运行结果；
3．在VS平台上进行编辑调试，并记录调试过程和运行结果；
4. 画出程序流程图（可选）；
5. 给源程序添加必要的注释；
6. 对用到的DOS功能调用和Irvine链接库函数进行说明；
四、程序分析
1. 涉及到输入输出（DOS功能调用和Irvine链接库函数调用）；
2. 涉及到数据比较（无符号数/带符号数）；
3. 涉及到字母和数字的编码（ASCII码）；
4. 涉及到循环操作（LOOP指令）；

## Slide 4
1.输入输出
1）输入单个字符
运用DOS功能调用：
【用法】（INT 21H）1号功能调用：键盘输入一个字符并回显
【示例】mov ah,1 ;功能调用号写入ah
int 21h ;等待键盘输入，一旦输入，将其对应的ASCII码存入AL
调用Irvine链接库函数：
【用法】选用ReadChar函数：从键盘读取一个字符，并用AL寄存器返回字符对应的ASCII码，字符不在控制台窗口中回显
【示例】.data
char BYTE ?
.code
call ReadChar
mov char,al
【注意】必须先声明include Irvine32.inc

## Slide 5
1.输入输出
2）输出单个字符
运用DOS功能调用：
【用法】（INT 21H）2号功能调用：显示输出一个字符
【示例】mov ah,2 ;功能调用号写入ah
mov dl,'a' ;将待显示字符对应的ASCII码存入DL
int 21h ;运行该中断后，显示小写字母a
调用Irvine链接库函数：
【用法】选用WriteChar函数：向控制台窗口写一个字符，用AL传递字符ASCII码。
【示例】mov al, 'A'
call WriteChar ;显示大写字母A
【注意】必须先声明include Irvine32.inc

## Slide 6
1.输入输出
3）输出字符串
运用DOS功能调用：
【用法】（INT 21H）9号功能调用：显示一个字符串
【示例】... ... ...
mess db 'error! please input again: ',0ah,0dh,'$';预装字符串，'$'为结束符 ... ... ...
mov ax,data
mov ds,ax ;DS重定位，取值正好为串所在段的段地址
error： mov dx,offset mess ;DX取值为该字符串在段内的偏移地址
mov ah,9 ;9为该中断的功能调用号
int 21h ;调用中断显示该字符串
【说明】示例中的0AH和0DH分别是换行和回车的ASCII码；
0AH和0DH同时显示的效果是：在屏幕上看到光标置于第二行第一列；
$符号本身需要显示的话，需作为单个字符进行显示，在字符串中它只能作为标志，代表显示的字符到此为止。

## Slide 7
1.输入输出
3）输出字符串
调用Irvine链接库函数：
【用法】选用WriteString函数：向操作台窗口输出一个字符串，用EDX传递字符串的偏移量。
【示例】.data
prompt BYTE "Enter your name: ",0;预装字符串，0为结束符
.code
mov edx,OFFSET prompt
call WriteString ;显示该字符串
【注意】必须先声明include Irvine32.inc
【说明】offset用法见下页PPT

## Slide 8: OFFSET运算符
该运算符返回数据标号的偏移量。这个偏移量按字节计算，表示该数据标号距离数据段起始地址的距离。
【示例】a byte ?
b word ?
c dword ?
d dword ?
假设a在偏移量为00404000h的位置，则OFFSET运算符的返回值如下：
mov esi,offset a ;esi=00404000h
mov esi,offset b ;esi=00404001h
mov esi,offset c ;esi=00404003h
mov esi,offset d ;esi=00404007h
【思考】e word 1,2,3,4,5
...
mov esi,offset e+4 ;请问esi指向数组中第几个整数？

## Slide 9
1.输入输出
4）输出数据
调用Irvine链接库函数：
【用法】选用Writelnt函数：以十进制向控制台窗口输岀一个32位有符号整数，有前置符号，但没有前置0。过程用EAX传递整数。
【示例】mov eax, 216543
call Writelnt ;显示 +216543
【注意】必须先声明include Irvine32.inc
【思考】用DOS功能调用如何实现上面的功能？
【提示】首先根据要求进行数据进制的转换，然后将每个数据处理成对应的ASCII码，根据前述的DOS功能调用方法，或单个字符依次显示，或以字符串的形式显示。

## Slide 10
2.数据比较
1）数据比较指令CMP
【功能】执行两操作数相减，影响标志位OF、SF、ZF、PF和CF。也就是通过标志位的状态进行两数大小的比较。结果不影响目的操作数。
该指令格式如下：
（1） CMP reg/mem，reg （2） CMP reg/mem，data
其比较结果如右图所示：
2）条件转移指令
对于无符号数比较，对应的条
件转移指令为JB(JNB)或者JA(JNA);
对于带符号比较，对应的条件转移指令为JG(JNG)或者JL(JNL);
【注意】对于无符号数比较：
JC(当CF=1时转移) JB/JNAE
JNC(当CF=0时转移) JNB/JAE
两数比较结果A－B |  | CF ZF SF OF
1．A=B |  | 0 1 0 0
2．无符号数 | A＜B（below） | 1 0 - -
 | A＞B（above） | 0 0 - -
3．带符号数 | A＞B（greater） | - 0 0 0 - 0 1 1
 | A＜B（less） | - 0 0 1 - 0 1 0

## Slide 11
2.数据比较
3）ASCII码
ASCII（American Standard Code for Information Interchange）
ASCII码为美国信息交换标准代码；
ASCII共定义了256个代码(0-255)：
0-127是标准ASCII编码；
128-255是扩展ASCII编码。
编号0-32为控制字符，如：换行、回车、退格等；
编号33-127为可打印字符，如：数字、字母等。
右表是本次课中会用到的部分ASCII码：
【结论】相同的字母，大小写对应的ASCII码相差20H
字符 | 对应的ASCII码
0~9 | 30H~39H
A~Z | 41H~5AH
a-z | 61H~7AH
换行 | 0AH
回车 | 0DH
ESC键 | 1BH
空格 | 20H

## Slide 12
3.访存—数据存取
以题目中BUF数组为例进行讲解：
BUF DB -1, 20, 3, 30, -5, 15, 100, -54, 0, 4, 78, 99, -12, 32, 3, 23, -7, 24, 60,-51
1）取数据
8086汇编：
...
MOV AX,DATA
MOV DS,AX ;重定位DS段寄存器，DS指向DATA段的段基址
...
MOV BX,OFFSET BUF;将BUF的段内偏移地址送到寄存器BX
MOV CX,20 ;设定循环次数=数据个数，循环指令默认的计数寄存器为CX
LOP: ;循环地址标号（非保留字）
MOV AL,[BX] ;从BUF开始取数，每次取一个字节送到AL寄存器
...
INC BX ;对BX中的地址加1，指向下一个字节所在位置
LOOP LOP ;检测CX，若(CX-1)≠0，跳至LOP执行循环代码；若(CX-1)=0，则顺序执行下一条指令
...

## Slide 13
3.访存—数据存取
1）取数据
Win32汇编：
.DATA
BUF DB -1, 20, 3, 30, -5, 15, 100, -54, 0, 4, 78, 99, -12, 32, 3, 23, -7, 24, 60,-51
... ;不再对DS段寄存器重定位
MOV ECX,20 ;32位通用寄存器ECX作为计数寄存器，初值为0
LOP: ;地址标号（非保留字）
MOV EDX,OFFSET BUF ;EDX存放BUF所在的段内偏移地址
MOV AL,[EDX] ;取出BUF中的数据，放入AL寄存器
...
INC EDX ;数据地址+1，指向下一个数据
...
LOOP LOP ;如果ECX≠0，则继续转向LOP访存取数据，反之退出循环
...
【注意】Win32汇编中所有通用寄存器均能作间接寻址；所有段寄存器不用重定位；

## Slide 14
3.访存—数据存取
按照题目要求，将结果数据存入RES1,RES2,RES3
2）存数据
8086汇编：
DATA SEGMENT
RES1 DB ？ ;？代表该数值不确定
...
MOV AX,DATA
MOV DS,AX ;重定位DS段寄存器，DS指向DATA段的段基址
...
MOV RES1,AL ;若结果存放在AL，RES1代表所在段内偏移地址，可直接访存
Win32汇编：
.DATA
RES1 DB ？ ;DB等同于BYTE
...
MOV RES1,AL ;若结果存放在AL，RES1代表所在段内偏移地址，可直接访存

## Slide 15: 右图为题目2的参考流程图 分别统计下列20个数中大于5、小于零和大于等于零且小于等于5的数据个数，分别存入字节单元RES1、RES2和RES3中，并将不同类别的数据存入相应的存储区间。 BUF DB -1, 20, 3, 30, -5, 15, 100, -54, 0, 4, 78, 99, -12, 32, 3, 23, -7, 24, 60,-51
4.流程图

## Slide 16: 分支程序与循环程序设计
一、实验目的
1.掌握分支程序的结构、设计与调试方法。
2.掌握循环程序的设计与调试方法。
3.了解DOS功能调用和Irvine链接库的使用方法。
二、实验内容
必做部分：用8086汇编完成下列题目中任意一题
1. 根据输入的字母进行大小写转换（若是输入小写字母则转换成为大写字母，反之），若输入的不是字母则提示出错并重新输入。
2. 分别统计下列20个数中小于零、大于等于零且小于等于5、大于5的数据个数，分别存入字节单元RES1、RES2和RES3中。
BUF DB -1, 20, 3, 30, -5, 15, 100, -54, 0, 4, 78, 99, -12, 32, 3, 23, -7, 24, 60,-51
选作部分：用win32汇编完成上述题目中任意一题
【说明】WIN32汇编完成第二题时，要求将结果按照分类显示出来

## Slide 17: 关于提交实验报告
1.提交平台
点击桌面上的T字形图标，非计算机学院学生需要注册，登录账户，选择课程《汇编语言》，提交实验报告（请转换成pdf的格式）（实验报告的大小不得超过10M，图片建议均保存为jpg的格式）。
2.提交时间
  请于10月8号15点前提交，15点后关闭提交通道，不再接收实验报告。
  机房开放时间：仅限工作日，9:00——17:00
  3.提交地点
  主楼A2区4楼 国家级计算机实验教学中心机房（当天值班老师安排）
  4.注意事项
报告提交以后，建议核实一下自己的提交情况，看看报告是否能正常打开、提交课程是否正确；