## Slide 1: 汇编语言 （四）
国家级计算机实验教学中心
课件下载地址 http://192.168.101.62

## Slide 2: 串操作指令及其应用程序的设计与调试运行
一．实验目的
1．熟悉串操作指令的基本格式和使用方法。
2．掌握常用的串操作程序的设计方法。
3．熟悉串操作程序的调试运行过程。
二．实验内容
必做部分：用8086汇编完成任意一题
1.编制一程序，从键盘输入两个长度不同的字符串，设字符串长度小于25个字符。要求在屏幕上以右边对齐的形式显示出来。
2.编制一程序，利用PC的定时计数器获取两个字随机数，作为两个地址，进行数据块的复制，要求保证数据块的完整性。
选作部分：用win32汇编完成下题（满分5分）
在VS平台上编写32位汇编程序，实现第一题。

## Slide 3: 串操作指令及其应用程序的设计与调试运行
三、实验要求及调试步骤
1．编辑汇编源程序，并汇编链接调试运行；
2．运用16位DEBUG进行调试，并记录调试过程和运行结果；
3．在VS平台上进行编辑调试，并记录调试过程和运行结果；
4. 画出程序流程图（可选）；
5. 给源程序添加必要的注释；
6. 对用到的DOS功能调用和Irvine链接库函数进行说明；
四、程序分析
1. 涉及到输入输出（DOS功能调用和Irvine链接库函数调用）；
2. 涉及到串操作指令（重复前缀及相关串指令）；

## Slide 4
解题思路及分析
1.如何输入一串字符？（8086汇编）
——用到DOS功能调用（int 21h）的10号中断服务程序：输入一个字符串
【使用规则】
1）首先设定输入字符串的长度限制（以字节为单位）
2）预留一个字节空间，用于该中断调用结束后自动填入实际输入的字符个数
3）按照第一个设定值，预留存放字符串ASCII码的存储空间
4）需将DS:DX指向上述第一个预留空间地址
【示例】 DATA SEGMENT
BUF DB 25，？，25 dup（0）; 最多输入25个字符
...
MOV AX,DATA
MOV DS,AX
MOV DX,OFFSET BUF
MOV AH,10
INT 21H;
【说明】本例可从键盘接收24个有效字符对应的ASCII码（输入结束符是回车键0DH），输入字符对应的ASCII码会存入BUF+2开始的连续存储空间中。

## Slide 5
解题思路及分析
1.如何输入一串字符？（win32汇编）
ReadString 过程：从键盘读取一个字符串，直到用户键入回车键。过程用 EDX 传递缓冲区的偏移量，用 ECX 传递用户能键入的最大字符数加 1（保留给终止空字节），用 EAX 返回用户键入的字符数。
【示例】buffer BYTE 21 DUP(0) ;预留输入缓冲区
byteCount DWORD ? ;预留空间存放实际输入字符个数
...
mov edx, OFFSET buffer ;指向缓冲区
mov ecx, SIZEOF buffer ;定义最大字符数
call ReadString ;输入字符串
mov byteCount, eax ;字符数
【说明】ReadString 在内存中字符串的末尾自动插入一个 null 终止符。用户输入“ABCDEFG”后，buffer 中前 8 个字节的十六进制形式为：
41 42 43 44 45 46 47 00
变量 byteCount等于 7（实际输入的字符个数）。
【注意】必须先声明include Irvine32.inc

## Slide 6: SIZEOF运算符
SIZEOF运算符返回值=LENGTHOF返回值×TYPE返回值
1.LENGTHOF运算符
该运算符计算数组中元素的个数。
【示例】a byte 10,20,30
b word 30 dup(?), 0, 0
c word 5 dup(3 dup(?))
d dword 1,2,3,4
e byte ''12345678'',0
...
mov al,lengthof a ;al=3
mov al,lengthof b ;al=30+2=32
mov al,lengthof c ;al=5×3=15
mov al,lengthof d ;al=4
mov al,lengthof e ;al=8+1=9

## Slide 7: SIZEOF运算符
2.TYPE运算符
该运算符返回变量单个元素的大小，以字节为单位进行计算。
【示例1】 a byte 10,20,30
b word 30 dup(?), 0, 0
c word 5 dup(3 dup(?))
d dword 1,2,3,4
e byte ''12345678'',0
...
mov al,type a ;al=1
mov al,type b ;al=2
mov al,type c ;al=2
mov al,type d ;al=4
mov al,type e ;al=1
【示例2】 buffer BYTE 21 DUP(0)
...
mov ecx, SIZEOF buffer ;ecx=21×1=21

## Slide 8
解题思路及分析
2.输出字符串(复习)
运用DOS功能调用（INT 21H）9号功能调用：显示一个字符串
【示例】mess db 'error! please input again: ',0ah,0dh,'$'
...
mov ax,data
mov ds,ax ;DS为串所在段的段地址
mov dx,offset mess ;DX为串在段内的偏移地址
mov ah,9 ;9号功能调用
int 21h ;这样显示器就显示该字符串
运用Irvine链接库中WriteString函数向操作台窗口输出一个字符串。过程用EDX传递字符串的偏移量
【示例】prompt BYTE "Enter your name: ",0;预装字符串，0为结束符
...
mov edx,OFFSET prompt
call WriteString ;显示该字符串

## Slide 9
3.需要用到哪些串操作指令？
首先需要了解标志寄存器中一个标志位DF：方向标志
当DF=1时，串操作地址递减；对应命令为：STD
当DF=0时，串操作地址递增；对应命令为：CLD
1）串传送指令MOVSB/MOVSW
【功能】把位于DS段的由SI指向的存储单元中的字节或字传送到位于ES段由DI指向的存储单元中，并修改SI和DI，以指向下一个元素。
【格式】MOVSB ；用于字节串传送，SI和DI内容±1。
MOVSW ；用于字串传送，SI和DI内容±2。
2）重复前缀REP/REPZ/REPE/REPNZ/REPNE
【功能】控制跟在其后的基本字符串操作指令，使之重复执行。
【注】该指令不能单独使用，且该指令不影响标志。
REP指令：与MOVS和STOS串操作指令配用，当（CX）≠0时重复。
REPE/REPZ：与CMPS和SCANS串操作指令配用，当(CX≠0)&(ZF≠0)时重复。
REPNE/REPNZ：与CMPS和SCANS串操作指令配用，当(CX≠0)&(ZF≠1)时重复。

## Slide 10
3.需要用到哪些串操作指令？
3）串比较指令CMPSB/CMPSW
【功能】把DS段中由SI所指的串与ES段中由DI所指的串比较（相减），不回送结果，只影响OF、SF、ZF、AF、PF和CF，并在比较之后，自动修改地址指针。
【格式】CMPSB ；比较两字节串，SI和DI内容±1。
CMPSW ；比较两字串，SI和DI内容±2。
4）串搜索指令SCASB/SCASW
【功能】把AL或AX中的内容与由（DI）所指的ES段中的一个串进行比较，不回送结果，只影响OF、SF、ZF、AF、PF和CF，并在比较之后自动修改地址指针。
5）存字符串指令STOSB/STOSW
【功能】把AL或AX中的数存到ES段由DI所指的内存单元，并且自动修改地址指针，（DI）←（DI）＋1或2。该指令可以与REP前缀配合使用，实现在一串内存单元中填入某一相同的数。
6）取字符串指令LODSB/LODSW
【功能】把DS段中由SI所指的存储单元的内容取到AL或AX中。注意：该指令不能加前缀，否则，AL或AX中的 内容会被后一次取入的 字符所覆盖，导致AL或AX只能得到字符串中最后一个字节或字。该指令一般用于循环处理的程序中。

## Slide 11
4. 如何实现右对齐？
假设两个字符串缓冲区的长度相同，则只需要将两个字符串向缓冲区后面靠齐，即可实现右对齐。
【说明】20H是空格键对应的ASCII码；
SI首地址定位：SI=STRING1+n+1，n为实际输入字符数，这里n=5
DI首地址定位：DI=STRING1+NUM+1
填充的20H的数量=NUM+2－n
上面的图：
输入字符数上限为11，预留了11个字节空间，但最多能输入10个有效字符；
string1输入了5个数后回车，剩下的预留空间预设为0保持不变，最后预置的0ah,0dh和'$'，目的在于用9号功能调用进行字符串输出；
下面的图：
是右对齐输出的处理结果。输入的5个数被挪到了串末尾，前面填充了空格；
【思考】上图中数据块复制应该选择DF=?才能保证数据块的完整性？

## Slide 12: 获取随机数相关代码
table dw ?,?
。。。
mov cx,2;需要获取两个字的随机数，循环两次
mov bx,offset table
mov al, 16h;设置方式3,0通道工作，二进制数据计数，取低八位数据做初值
out 43h, al;8253的端口地址分别是40H-43H
mov al, 0ffh;设置计数初值
out 40h,al
getradom:
mov al, 6;设置通道0方式3工作，二进制计数，计数器锁存
out 43h, al
in al, 40h;读取当前的计数值
mov ah, al
call delay;延迟为了得到更加随机的计数值
in al, 40h
mov [bx], ax;将两次取得的双字节保存到table，作为第一个地址
add bx,2;为第二个地址准备存储空间
call delay
loop getradom;循环两次得到两个字数据，作为数据块复制的起始地址
。。。
delay proc
push cx
mov cx, 005fh
lop: loop lop
pop cx
ret
delay endp

## Slide 13: 串操作指令及其应用程序的设计与调试运行
一．实验目的
1．熟悉串操作指令的基本格式和使用方法。
2．掌握常用的串操作程序的设计方法。
3．熟悉串操作程序的调试运行过程。
二．实验内容
必做部分：用8086汇编完成下题
编制一程序，从键盘输入两个长度不同的字符串，设字符串长度小于25个字符。要求在屏幕上以右边对齐的形式显示出来。
选作部分：用win32汇编完成下题（满分5分）
在VS平台上编写32位汇编程序，实现上题。

## Slide 14
平时作业（共计30分）
1.请说明汇编语言的命名规则有哪些？ 2.请说明流程图的基本元素有哪些？
3.请阐述equ和=有什么区别？
4.请阐述伪指令OFFSET和指令LEA有什么区别？
5.关于对assume的理解（test.asm源代码随后给出）
认真阅读test.asm，并回答以下几个问题：
1）当assume没有指定任何一个段，会如何？
2）当assume有声明但是没有给ds和es赋值，会如何？
3）给出不同情况下的运行结果，并分析产生不同结果的原因。
6.请阐述中断和子程序调用有哪些区别？
请在实验报告中作答，最后只提交一份报告。

## Slide 15
Title test.asm;给本程序模块命名为test.asm
data1 segment
v1 db 31h
data1 ends
data2 segment
v2 db 32h
data2 ends
code segment
assume cs:code,ds:data1,es:data2
v3 db 33h
start:
mov ax,data1
mov ds,ax
mov ax,data2
mov es,ax
mov dl,v1
mov ah,2
int 21h
mov dl,v2
mov ah,2
int 21h
mov dl,v3
mov ah,2
int 21h
mov ah,4ch
int 21h
code ends
end start

## Slide 16: 关于提交实验报告
1.提交平台
点击桌面上的T字形图标，非计算机学院学生需要注册，登录账户，选择课程《汇编语言》，提交实验报告（请转换成pdf的格式）（实验报告的大小不得超过10M，图片建议均保存为jpg的格式）。
2.提交时间
  请于4月12号15点前提交，15点后关闭提交通道，不再接收实验报告。
  机房开放时间：仅限工作日，9:00——17:00
  3.提交地点
  主楼A2区4楼 国家级计算机实验教学中心机房（当天值班老师安排）
  4.注意事项
报告提交以后，建议核实一下自己的提交情况，看看报告是否能正常打开、提交课程是否正确；