## Slide 1
补充内容
电子科技大学计算机科学与工程学院
ARM与X86指令集及比较

## Slide 2
  一、 ARM（Advanced RISC Machine）指令集
  二、 X86指令集
Notes: 传统意义上，处理器的设计是指令集设计（CISC和RISC），但在当今，还包括指令集以外的设计
个人电脑通用的体系结构：x86（Intel Pentium系列和AMD Athlon速龙系列处理器）和MIPS（Godson龙芯系列处理器）
嵌入式处理器以高性能、低价格和低功耗逐渐取代PC通用处理器：典型的就是基于ARM（Advanced RISC Computer）指令集的诸多嵌入式处理器，例如Intel Xscale系列和三星2410系列处理器）

## Slide 3
传统意义上，处理器的设计是指令集设计（CISC和RISC），但在当今，还包括指令集以外的设计
RISC专注高性能、高性能功耗比、小体积以及移动设备领域，CISC专注桌面、高性能和民用市场。现在，RISC的代表是ARM，而CISC的代表则是我们耳熟能详的x86
个人电脑通用的体系结构：
x86（Intel Pentium系列和AMD Athlon速龙系列处理器）
MIPS（Godson龙芯系列处理器）
嵌入式处理器以高性能、低价格和低功耗逐渐取代PC通用处理器：
典型的就是基于ARM（Advanced RISC Computer）指令集的诸多嵌入式处理器，例如Intel Xscale系列和三星2410系列处理器
Notes: 复杂指令集计算机(CISC)
长期来，计算机性能的提高往往是通过增加硬件的复杂性来获得．随着集成电路技术．特别是VLSI（超大规模集成电路）技术的迅速发展，为了软件编程方便和提高程序的运行速度，硬件工程师采用的办法是不断增加可实现复杂功能的指令和多种灵活的编址方式．甚至某些指令可支持高级语言语句归类后的复杂操作．至使硬件越来越复杂，造价也相应提高．为实现复杂操作，微处理器除向程序员提供类似各种寄存器和机器指令功能外．还通过存于只读存贮器(ROM)中的微程序来实现其极强的功能 ，傲处理在分析每一条指令之后执行一系列初级指令运算来完成所需的功能，这种设计的型式被称为复杂指令集计算机(Complex Instruction Set Computer-CISC)结构．一般CISC计算机所含的指令数目至少300条以上，有的甚至超过500条．
精简指令集计算机(RISC)
采用复杂指令系统的计算机有着较强的处理高级语言的能力．这对提高计算机的性能是有益的．当计算机的设计沿着这条道路发展时．有些人没有随波逐流．他们回过头去看一看过去走过的道路，开始怀疑这种传统的做法：IBM公司没在纽约Yorktown的JhomasI.Wason研究中心于1975年组织力量研究指令系统的合理性问题．因为当时已感到，日趋庞杂的指令系统不但不易实现．而且还可能降低系统性能．1979年以帕特逊教授为首的一批科学家也开始在美国加册大学伯克莱分校开展这一研究．结果表明，CISC存在许多缺点．首先．在这种计算机中．各种指令的使用率相差悬殊：一个典型程序的运算过程所使用的80％指令．只占一个处理器指令系统的20％．事实上最频繁使用的指令是取、存和加这些最简单的指令．这样-来，长期致力于复杂指令系统的设计，实际上是在设计一种难得在实践中用得上的指令系统的处理器．同时．复杂的指令系统必然带来结构的复杂性．这不但增加了设计的时间与成本还容易造成设计失误．此外．尽管VLSI技术现在已达到很高的水平，但也很难把CISC的全部硬件做在一个芯片上，这也妨碍单片计算机的发展．在CISC中，许多复杂指令需要极复杂的操作，这类指令多数是某种高级语言的直接翻版，因而通用性差．由于采用二级的微码执行方式，它也降低那些被频繁调用的简单指令系统的运行速度．因而．针对CISC的这些弊病．帕特逊等人提出了精简指令的设想即指令系统应当只包含那些使用频率很高的少量指令．并提供一些必要的指令以支持操作系统和高级语言．按照这个原则发展而成的计算机被称为精简指令集计算机(Reduced Instruction Set Computer-RISC)结构．简称RISC．
Godson龙芯系列处理器：龙芯是中国科学院计算所自主研发的通用CPU，采用自主LoongISA指令系统，兼容MIPS指令。2002年8月10日诞生的“龙芯一号”是我国首枚拥有自主知识产权的通用高性能微处理芯片 。龙芯从2001年至今共开发了1号、2号、3号三个系列处理器和龙芯桥片系列，在政企、安全、金融、能源等应用场景得到了广泛的应用。 龙芯1号系列为32位低功耗、低成本处理器，主要面向低端嵌入式和专用应用领域；龙芯2号系列为64位低功耗单核或双核系列处理器，主要面向工控和终端等领域；龙芯3号系列为64位多核系列处理器, 主要面向桌面和服务器等领域。
2019年12月24日，龙芯3A4000/3B4000在北京发布，使用与上一代产品相同的28nm工艺，通过设计优化，实现了性能的成倍提升。使用龙芯公司最新研制的新一代处理器核GS464V，主频1.8GHz-2.0GHz，SPEC CPU2006定点和浮点单核分值均超过20分，是上一代产品的两倍以上。龙芯坚持自主研发，芯片中的所有功能模块，包括CPU核心等在内的所有源代码均实现自主设计，所有定制模块也均为自主研发。 2020年3月3日，360公司与龙芯中科技术有限公司联合宣布，双方将加深多维度合作，在芯片应用和网络安全开发等领域进行研发创新，并展开多方面技术与市场合作

## Slide 4
长期来，计算机性能的提高往往是通过增加硬件的复杂性来获得．随着集成电路技术。
特别是VLSI（超大规模集成电路）技术的迅速发展，为了软件编程方便和提高程序的运行速度，硬件工程师采用的办法是不断增加可实现复杂功能的指令和多种灵活的编址方式。
甚至某些指令可支持高级语言语句归类后的复杂操作。致使硬件越来越复杂，造价也相应提高。
为实现复杂操作，微处理器除向程序员提供类似各种寄存器和机器指令功能外。还通过存于只读存贮器(ROM)中的微程序来实现其极强的功能 ，处理在分析每一条指令之后执行一系列初级指令运算来完成所需的功能，这种设计被称为CISC结构。
一般CISC计算机所含的指令数目至少300条以上，有的甚至超过500条．
复杂指令集计算机
(Complex Instruction Set Computer-CISC)
Notes: 传统意义上，处理器的设计是指令集设计（CISC和RISC），但在当今，还包括指令集以外的设计
个人电脑通用的体系结构：x86（Intel Pentium系列和AMD Athlon速龙系列处理器）和MIPS（Godson龙芯系列处理器）
嵌入式处理器以高性能、低价格和低功耗逐渐取代PC通用处理器：典型的就是基于ARM（Advanced RISC Computer）指令集的诸多嵌入式处理器，例如Intel Xscale系列和三星2410系列处理器）

## Slide 5
采用复杂指令系统的计算机有着较强的处理高级语言的能力。这对提高计算机的性能是有益的。
当计算机的设计沿着这条道路发展时，有些人没有随波逐流，他们回过头去看一看过去走过的道路，开始怀疑这种传统的做法：IBM公司设在纽约Yorktown的JhomasI.Wason研究中心于1975年组织力量研究指令系统的合理性问题。
因为当时已感到：日趋庞杂的指令系统不但不易实现．而且还可能降低系统性能。1979年以帕特逊教授为首的一批科学家也开始在美国加州大学伯克莱分校开展这一研究。
结果表明，CISC存在许多缺点：
复杂指令集计算机存在的问题
(Complex Instruction Set Computer-CISC)
Notes: 传统意义上，处理器的设计是指令集设计（CISC和RISC），但在当今，还包括指令集以外的设计
个人电脑通用的体系结构：x86（Intel Pentium系列和AMD Athlon速龙系列处理器）和MIPS（Godson龙芯系列处理器）
嵌入式处理器以高性能、低价格和低功耗逐渐取代PC通用处理器：典型的就是基于ARM（Advanced RISC Computer）指令集的诸多嵌入式处理器，例如Intel Xscale系列和三星2410系列处理器）

## Slide 6
结果表明，CISC存在许多缺点：
首先，在这种计算机中．各种指令的使用率相差悬殊：一个典型程序的运算过程所使用的80％指令，只占一个处理器指令系统的20％。事实上最频繁使用的指令是取、存和加这些最简单的指令，这样一来，长期致力于复杂指令系统的设计，实际上是在设计一种难得在实践中用得上的指令系统的处理器。
同时．复杂的指令系统必然带来结构的复杂性，这不但增加了设计的时间与成本还容易造成设计失误．
此外．尽管VLSI技术现在已达到很高的水平，但也很难把CISC的全部硬件做在一个芯片上，这也妨碍单片计算机的发展。
复杂指令集计算机存在的问题
(Complex Instruction Set Computer-CISC)
Notes: 传统意义上，处理器的设计是指令集设计（CISC和RISC），但在当今，还包括指令集以外的设计
个人电脑通用的体系结构：x86（Intel Pentium系列和AMD Athlon速龙系列处理器）和MIPS（Godson龙芯系列处理器）
嵌入式处理器以高性能、低价格和低功耗逐渐取代PC通用处理器：典型的就是基于ARM（Advanced RISC Computer）指令集的诸多嵌入式处理器，例如Intel Xscale系列和三星2410系列处理器）

## Slide 7
结果表明，CISC存在许多缺点：
在CISC中，许多复杂指令需要极复杂的操作，这类指令多数是某种高级语言的直接翻版，因而通用性差。
由于采用二级的微码执行方式，它也降低那些被频繁调用的简单指令系统的运行速度。
因而，针对CISC的这些弊病．帕特逊等人提出了精简指令的设想即指令系统应当只包含那些使用频率很高的少量指令，并提供一些必要的指令以支持操作系统和高级语言。
按照这个原则发展而成的计算机被称为精简指令集计算机(Reduced Instruction Set Computer-RISC)结构
复杂指令集计算机存在的问题
(Complex Instruction Set Computer-CISC)
Notes: 传统意义上，处理器的设计是指令集设计（CISC和RISC），但在当今，还包括指令集以外的设计
个人电脑通用的体系结构：x86（Intel Pentium系列和AMD Athlon速龙系列处理器）和MIPS（Godson龙芯系列处理器）
嵌入式处理器以高性能、低价格和低功耗逐渐取代PC通用处理器：典型的就是基于ARM（Advanced RISC Computer）指令集的诸多嵌入式处理器，例如Intel Xscale系列和三星2410系列处理器）

## Slide 8
What is A-R-M ?
ARM全称为Acorn RISC Machine，是英国Acorn有限公司设计的低功耗成本的第一款RISC微处理器。
ARM RISC是为了提高处理器运行速度而设计的芯片体系，它的关键技术在于流水线操作即在一个时钟周期里完成多条指令。
ARM微处理器核技术广泛应用:
便携式通信产品、手持运算、多媒体和嵌入式解决方案等领域，已成为RISC的标准。

## Slide 9
Acorn计算机公司是ARM公司的前身。Acorn（Acorn Computers）创立于1978年，位于英格兰的剑桥，它在80年代PC革命初期的贡献，相当于美国的“苹果电脑公司”。
1991年，Acorn计算机公司剥离了ARM部门，成立了
ARM公司。
ARM公司的高性能、低耗能的RISC微处理器目前占据了手机处理器90%的市场份额，平板电脑处理器80%的市场份额，上网本处理器30%的市场份额。
ARM公司既不生产芯片也不销售芯片，它只出售芯片技术授权。进入21世纪之后，由于手机的快速发展，出货量呈现爆炸式增长，ARM处理器占据了全球手机市场的领先地位。

## Slide 10
1990年11月27日，Acorn公司正式改组为ARM计算机公司。苹果公司出资150万英镑，芯片厂商VLSI出资25万英镑，Acorn本身则以150万英镑的知识产权和12名工程师入股。公司的办公地点非常简陋，就是一个谷仓。
20世纪90年代，ARM 32位嵌入式RISC处理器扩展到世界范围，占据了低功耗、低成本和高性能的嵌入式系统应用领域的领先地位。ARM公司既不生产芯片也不销售芯片，它只出售芯片技术授权。
ARM 发展历史

## Slide 11
ARM公司中国总部设立在上海 。为更好满足中国芯片产业需求，2018年以来，Arm中国在深圳、上海、北京、成都等地打造中国自主且国际兼容的持续研发能力。
ARM 在中国

## Slide 12
微软公司（2011年）宣布，下一版Windows将正式支持ARM处理器。这是计算机工业ARM处理器发展历史上的一件大事，标识着x86处理器的主导地位发生动摇。
在移动设备市场，ARM处理器的市场份额超过90%；
在服务器市场，2011年就有2.5GHz的服务器上市；
在桌面电脑市场，又有了微软的支持。
ARM已成为主流。
2012年10月29日AMD做出了一个震惊业界的宣布：AMD设计基于64-bit ARM架构的处理器，首先从云和数据中心服务器领域开始。AMD、ARM在服务器领域的合作已经得到了戴尔、惠普两大服务器厂商，以及服务器系统厂商RedHat的鼎力支持，新的生态系统已具雏形，AMD能否借此东山再起？
ARM市场前景

## Slide 13
物联网最大价值之一就是通过大量的传感器收集所需数据，通过对这些数据进行计算后再提取有价值的数据，因此物联网的首要前提就是广泛的智能终端设备与传感器的连接。
芯片是实现物物相连的关键，物联网的芯片偏重于解决低功耗、高整合度，低功耗连接使开发人员能够为功耗受限的设备添加更多功能，同时保持尺寸小巧，从而扩大了其应用可能性。添加集成度越来越高的元件，通过即插即用方案简化新应用的开发，快速将新设备推向市场。
而这些恰恰正是ARM的优势。
ARM市场前景

## Slide 14
ARM架构包含了下述RISC特性：
load/store 结构
32位固定指令长度，简化译码和支持流水线化。指令大多为一个CPU周期执行
16 × 32-bit 寄存器堆（register file）
对齐内存存取（ARMv6内核现已支持不对齐）
正交指令集（任意存取指令可以使用任意的寻址方式）
相较于同期处理器如Intel 80286和Motorola 68020，还有特殊设计：
大部分指令可以条件式地执行，减少分支产生的流水线停顿。
算数指令只会在要求时更改条件编码（condition code）
精简快速的双优先级中断子系统，具有可切换的影子寄存器组

## Slide 15
ARM数据宽度和指令集
大部分的ARM处理器都实现了两种指令集
  32位ARM指令集
  16位 Thumb指令集
最新的ARM核引入了新的指令集Thumb-2
  提供了32位和16位的混合指令
  在增强了灵活性的同时保持了代码高密度
Jazelle核可以执行Java字节码(Java bytecode)

## Slide 16: ARM和Thumb
嵌入式系统开发者要面对各种复杂的挑战，其中就包括了如何在代码性能和系统成本之间进行平衡。
在这方面，ARM处理器可以提供给开发者领先的技术方案，在综合考虑性能和成本的情况下取得最优的设计方案。
Thumb®-2是加入ARM架构的一项新技术。它以现有的ARM技术为基础，目标是提供低功耗，高性能的最优设计。

## Slide 17: 嵌入式系统设计
开发者在进行系统设计的时候需要综合考虑成本、性能和功耗等因素。如果在一个系统中综合使用ARM指令和Thumb指令，就能在成本、性能和功耗这些因素取得比较好的平衡。
软件代码密度直接影响到嵌入式系统需要的存储器的大小：
太大的存储器不仅会影响系统整体成本，还会增加系统的复杂度。因此，嵌入式系统一般都希望能够降低程序的存储器的需求。
对嵌入式系统来说，功耗也是需要考虑的重要因素。对很多便携式产品，如何能够延长电池使用时间一直是一个重要的课题。使用ARM指令可以提供最优的性能。

## Slide 18: 嵌入式系统设计
嵌入式系统中性能和功耗通常是紧密相关的：
如果使用效率更高的ARM指令集，就有可能用更低的处理器主频完成相同的功能，并进而降低系统的整体功耗。
同样，如果能够提前完成目标功能，也可以使系统进入低功耗的休眠状态，这样也可以降低系统的整体功耗。
代码密度和功耗之间的关系就不是那么明显了：
对于有些系统中不同的内存类型，不同内存的不同功耗指标的情况，改善代码密度可以影响到系统的整体功耗。
相对片内存储器，任何对片外指令或数据的访问都会导致系统功耗的增加。这主要是因为访问片外存储器需要更多的逻辑和更多的时钟周期。但是，通常来说片内的存储器的容量都不会很大。如果使用Thumb指令集，提高软件的代码密度，就可以把更多的常用代码放到片内的存储器中。所以可以说更高的代码密度有助于降低系统的功耗。

## Slide 19: ARM和Thumb
ARM指令集为32位指令集，可以实现ARM架构下所有功能。
Thumb指令集是对32位ARM指令集的扩充，它的目标是为了实现更高的代码密度。
Thumb指令集实现的功能只是 32位A R M指令集的子集，它仅仅把常用的A R M指令压缩成16位的指令编码方式：
在指令的执行阶段，16位的指令被重新解码，完成对等的32位指令所实现的功能。与全部用ARM指令集的方式相比，使用Thumb指令可以在代码密度方面改善大约30%。
但是，这种改进是以代码的效率为代价的。尽管每个Thumb指令都有相对应的ARM指令，但是，相同的功能，需要更多的Thumb指令才能完成。
因此，当指令预取需要的时间没有区别时，ARM指令相对Thumb指令具有更好的性能 。

## Slide 20: Thumb指令集
Thumb是一个16位的指令集
  对C代码的紧密度做了优化 (大约是ARM代码大小的65%)
  对窄内存的性能进行了提高
  是ARM指令集的功能子集
对大多数的Thumb指令而言
  没有使用条件执行
    标志一直都是置位的
  源寄存器和目标寄存器是相同的
  只使用了低端寄存器
  常量有大小的限制
  没有使用内嵌桶型移位器(inline barrel shifter)
通过使用BX指令来切换ARM态和Thumb态
Thumb不是一个“常规”的指令集!
  对指令的约束有时是不一致的
  一般由编译器生成，而不是手动编写代码
Notes: ARM指令集为32位指令集，可以实现ARM架构下所有功能。Thumb指令集是对32位ARM指令集的扩充，它的目标是为了实现更高的代码密度。Thumb指令集实现的功能只是 32位A R M指令集的子集，它仅仅把常用的A R M指令压缩成16位的指令编码方式。在指令的执行阶段，16位的指令被重新解码，完成对等的32位指令所实现的功能。与全部用ARM指令集的方式相比，使用Thumb指令可以在代码密度方面改善大约30%。但是，这种改进是以代码的效率为代价的。尽管每个Thumb指令都有相对应的ARM指令，但是，相同的功能，需要更多的Thumb指令才能完成。因此，当指令预取需要的时间没有区别时，ARM指令相对Thumb指令具有更好的性能 。

## Slide 21: ARM和Thumb的性能对比
0
5000
10000
15000
20000
25000
30000
35000
Dhrystone 2.1 / sec
@20MHz
on ARM7TDMI
ARM
Thumb
32 bit
16 bit
16 bit with
32 bit stack
内存宽度
内存宽度为32bit时：
与全部用ARM指令相比，使用Thumb指令可以在代码密度方面改善大约30%。
但是，这种改进是以代码的效率为代价的。尽管每个Thumb指令都有相对应的ARM指令，
相同的功能，需要更多的Thumb指令才能完成。
因此，当指令预取需要的时间没有区别时，ARM指令相对Thumb指令具有更好的性能 。
Notes: ARM指令集为32位指令集，可以实现ARM架构下所有功能。Thumb指令集是对32位ARM指令集的扩充，它的目标是为了实现更高的代码密度。Thumb指令集实现的功能只是 32位A R M指令集的子集，它仅仅把常用的A R M指令压缩成16位的指令编码方式。在指令的执行阶段，16位的指令被重新解码，完成对等的32位指令所实现的功能。与全部用ARM指令集的方式相比，使用Thumb指令可以在代码密度方面改善大约30%。但是，这种改进是以代码的效率为代价的。尽管每个Thumb指令都有相对应的ARM指令，但是，相同的功能，需要更多的Thumb指令才能完成。因此，当指令预取需要的时间没有区别时，ARM指令相对Thumb指令具有更好的性能 。

## Slide 22: Thumb-2 指令集
Thumb-2 主要是对Thumb指令集架构(ISA)的扩展指令
  增加了32位指令实现了几乎所有的ARM指令集架构的功能
  保留了完整的16位Thumb指令集
  ARM1156T2-S和Cortex 系列支持Thumb-2
  Cortex-M3只支持Thumb-2
设计目标：以Thumb的指令密度达到ARM的性能
  不需要手动选择指令集
    减少了剖析代码和理解执行方式的需求
    编译器可以自动地选择16位和32位指令的混合
  可以访问ARM态的行为
    异常可以直接处理
    可以访问协处理器
    可以完成v5TE的高级数据处理
  条件执行可以通过If-Then (IT) 指令
    1-4条紧接指令可以条件性地执行
Notes: 嵌入式系统开发者要面对各种复杂的挑战，其中就包括了如何在代码性能和系统成本之间进行平衡。在这方面，ARM处理器可以提供给开发者领先的技术方案，在综合考虑性能和成本的情况下取得最优的设计方案。Thumb®-2是2012年左右才加入ARM架构的一项新技术。它以现有的ARM技术为基础，目标是提供低功耗，高性能的最优设计。

## Slide 23: Jazelle
指令流
执行单元
ARM
Thumb
译码阶段
执行阶段
取指阶段
Jazelle
Jazelle使得ARM核可以执行8位的Java字节码
  95%的字节码可以用硬件执行(典型)
    普通JVM: 0.7 Caffeinemarks/MHz
    ARM9EJ: 5.5 Caffeinemarks/MHz
  功耗效率显著提高
  相比ARM9E， ARM9EJ-S多了大约12K个额外的门电路
  ARM JTEK (Java Technology Enabling Kit)提供了支持代码
当处理器在Jazelle态执行时:
  所有的指令都是8位宽
  处理器进行字访问一次读4条指令

## Slide 24
ARM体系结构的发展
4T
半字以及有符号半字/字节支持
系统模式
Thumb指令集
增强的ARM/Thumb 指令交互
CLZ指令
饱和运算
DSP乘加指令
扩展：
Jazelle (5TEJ)
5TE
6
SIMD指令
多处理技术
V6内存体系
支持非对齐数据
扩展：
Thumb-2 (6T2)
TrustZone (6Z)
7
注意：相同体系结构可能有完全不同的逻辑实现
  ARM7TDMI - arch v4T. 冯诺依曼结构（程序指令存储器和数据存储器合并在一起），3级流水线
  ARM920T - arch v4T. 哈佛结构（原则是将程序和指令分别存储在不同的存储器中，分别访问），5级流水线，具有MMU
Thumb-2
CoreSight
7A (Applications)
NEON
7R (Real-time)
支持硬件除法
7M (Microcontroller)
只支持Thumb-2
Notes: Thumb是ARM体系结构中一种16位的指令集。Thumb指令集可以看作是ARM指令压缩形式的子集，它是为减小代码量而提出，具有16bit的代码密度。Thumb指令体系并不完整，只支持通用功能，必要时仍需要使用ARM指令，如进入异常时。其指令的格式与使用方式与ARM指令集类似，而且使用并不频繁，Thumb指令集作一般了解
冯·诺依曼结构也称普林斯顿结构，是一种将程序指令存储器和数据存储器合并在一起的存储器结构。程序指令存储地址和数据存储地址指向同一个存储器的不同物理位置，因此程序指令和数据的宽度相同，如英特尔公司的8086中央处理器的程序指令和数据都是16位宽。
数学家冯·诺依曼提出了计算机制造的三个基本原则，即采用二进制逻辑、程序存储执行以及计算机由五个部分组成（运算器、控制器、存储器、输入设备、输出设备），这套理论被称为冯·诺依曼体系结构。传统冯·诺依曼计算机体系结构的存储程序方式造成了系统对存储器的依赖，CPU 访问存储器的速度制约了系统运行的速度。集成 电路 IC 芯片的技术水平决定了存储器及其他硬件的性能。
为避免将程序和指令共同存储在存储器中，并共用同一条总线，使得 CPU 和内存的信息流访问存取成为系统的瓶颈，人们设计了哈佛结构，原则是将程序和指令分别存储在不同的存储器中，分别访问。
哈佛结构的计算机分为三大部件：（1）CPU；（2）程序存储器；（3）数据存储器。它的特点是将程序指令和数据分开存储，由于数据存储器与程序存储器采用不同的总线，因而较大的提高了存储器的带宽，使之数字信号处理性能更加优越。如此设计克服了数据流传输瓶颈，提高了运算速度，但结构复杂，对外围设备的连接与处理要求高，不适合外围存储器的扩展， 实现成本高，所以哈佛结构未能得到大范围的应用。但是作为冯式存储程序的改良手段，哈佛结构在CPU 内的高速缓存 Cache中得到了应用。通过设置指令缓存和数据缓存，指令和数据分开读取，提高了数据交换速度，极大克服了计算机的数据瓶颈。通过增加处理器数量，中央处理单元从最初的单核向双核、四核的方向发展，在冯氏计算机的简单结构下，增加处理器数量，也极大提高了计算机的运算性能。存储程序的方式使得计算机擅长数值处理而限制了其在非数值处理方面的发展。
是什么结构要看总线结构的。ARM9虽然是哈佛结构，但是之前的版本也还是冯·诺依曼结构。早期的X86能迅速占有市场，一条很重要的原因，正是靠了冯·诺依曼这种实现简单，成本低的总线结构。处理器虽然外部总线上看是诺依曼结构的，但是由于内部CACHE的存在，因此实际上内部来看已经算是改进型哈佛结构的了。

## Slide 25
各种体系的ARM内核列表
处理器核心 体系结构
ARM7TDMI 系列 v4T
  ARM720T, ARM740T
ARM9TDMI 系列 v4T
  ARM920T,ARM922T,ARM940T
ARM9E 系列 v5TE, v5TEJ
  ARM946E-S, ARM966E-S, ARM926EJ-S
ARM10E 系列 v5TE, v5TEJ
  ARM1020E, ARM1022E, ARM1026EJ-S
ARM11 系列 v6
  ARM1136J(F)-S
  ARM1156T2(F)-S v6T2
  ARM1176JZ(F)-S v6Z
Cortex 系列
  ARM Cortex-A8 v7A
  ARM Cortex-R4 v7R
  ARM Cortex-M3 v7M

## Slide 26: 一、 ARM指令集
嵌入式设备领域和移动互联网领域最流行的指令集架构是ARM
ARM和MIPS同为RISC指令集，同年发布并遵循相同的简洁设计哲学
 | ARM | MIPS
发布时间 | 1985 | 1985
指令大小 | 32 | 32
寻址空间 | 32位 | 32位
数据对齐 | 对齐 | 对齐
寻址方式 | 9 | 3
整数寄存器 | 15个32位通用寄存器 | 31个32位通用寄存器
I/O | 存储器映射 | 存储器映射
不同之处

## Slide 27: ARM通用寄存器
通用寄存器是R0-R15的寄存器，分为三类
  没有对应影子寄存器的寄存器R0-R7
  有对应影子寄存器的寄存器R8-R14
  程序计数器R15 (或者PC)
影子寄存器是指该寄存器在不同的模式下对应的物理寄存器
  七种基本的操作模式
  特权模式
  非特权模式

## Slide 28: 处理器模式
ARM处理器有七种基本的操作模式：
  每一种模式只能访问：
    自己的栈空间和不同的寄存器子集
  有一些操作只能在特权模式下执行
模式 | 描述 | 
Supervisor (SVC) | 当复位或者软中断（SWI）指令被执行时进入 | 特权模式
FIQ | 一个高优先级的快速中断产生时进入 | 
IRQ | 一个低优先级的普通中断产生时进入 | 
Abort | 用来处理内存访问异常 | 
Undef | 用来处理未定义的指令 | 
System | 特权模式，与用户模式使用相同寄存器 | 
User | 大多数应用程序/操作系统任务执行时的模式 | 非特权模式
异 常 模 式

## Slide 29: ARM寄存器集（ARM State）
r0
r1
r2
r3
r4
r5
r6
r7
r8
r9
r10
r11
r12
r15 (pc)
cpsr
r13 (sp)
r14 (lr)
User mode
spsr
r13 (sp)
r14 (lr)
IRQ
FIQ
r8
r9
r10
r11
r12
r13 (sp)
r14 (lr)
spsr
spsr
r13 (sp)
r14 (lr)
Undef
spsr
r13 (sp)
r14 (lr)
Abort
spsr
r13 (sp)
r14 (lr)
SVC
当前模式
Banked out registers
ARM有37个寄存器，都是32位宽 这些寄存器的子集只能在相应模式被访问

## Slide 30: 一、 ARM指令集（在算术逻辑和数据传输指令方面与MIPS具有相似的指令集）
指令名 |  | ARM | MIPS
寄存器-寄存器 | 加法 | add | addu,addiu
 | 加法（溢出，符号数） | adds, swivs | add
 | 减法 | sub | subu
 | 减法（溢出，符号数） | subs,swivs | sub
 | 乘法 | mul | mult,multu
 | 除法 | - | div,divu
 | 与 | and | and
 | 或 | orr | or
 | 异或 | eor | xor
 | 取寄存器高位 | - | lui
 | 逻辑左移 | lsl | sll
 | 逻辑右移 | lsr | srl
 | 算术右移 | asr | sra
 | 比较 | cmp,tst,teq | slt sltu

## Slide 31: 一、 ARM指令集
指令名 |  | ARM | MIPS
数据传输 | 取有符号字节 | ldrsb | lb
 | 取无符号字节 | ldrb | lbu
 | 取有符号半字 | ldrsh | lh
 | 取无符号半字 | ldrh | lhu
 | 取字 | ldr | lw
 | 存字节 | strb | sb
 | 存半字 | strh | sh
 | 存字 | str | sw
 | 读写特殊寄存器 | mrs,msr | move
 | 原子交换 | swp,swpb | ll,sc
ARM的寄存器-寄存器指令和数据传输指令和MIPS是等价的

## Slide 32: ARM与MIPS寻址模式对比
寻址模式 | ARM v.4 | MIPS
寄存器操作数 | X | X
立即数操作数 | X | X
寄存器+偏移 | X | X
寄存器+寄存器 | X | -
寄存器+寄存器倍乘 | X | -
寄存器+偏移和更新寄存器 | X | -
寄存器+寄存器和更新寄存器 | X | -
自增，自减 | X | -
相对PC寻址 | X | -
不同于MIPS，ARM不需要使用专门的寄存器来保存0这个数据（所以ARM需要单独的操作码来完成一些MIPS中可以简单使用$zero来完成的操作）
MIPS仅有3种简单的数据寻址模式（是指一条普通算术运算类指令中支持的寻址模式的区别，MIPS中另外的PC相对寻址和伪直接寻址是指跳转指令），ARM却有9种寻址模式，包括十分复杂的计算的寻址模式

## Slide 33
谷歌正式发布 Android L 操作系统时，支持所有三种架构的处理器：ARM、Intel和MIPS。它们广泛用于嵌入式设备、移动设备、数码消费类设备、通信网络设备和存储产品等
Intel因为普及于台式机和服务器而被人们所熟知，然而对移动行业影响力相对较小。MIPS在32位和64位嵌入式领域中历史悠久，获得了不少的成功，可目前Android的采用率在三者中最低。总之，ARM现在是赢家而Intel是ARM的最强对手。

## Slide 34: ARM、MIPS、X86研发区别
ARM和MIPS都是由单独的小组在1985年推出的。其体系结构的各部分配合良好，整个体系结构都能被简洁地描述出来
但是x86却不是这样，它是由一些相互独立的小组开发的，并且被持续改进了超过30年，不断在原来指令集的基础上增加新的特性。

## Slide 35
1978年6月8日，Intel发布了新款16位微处理器“8086”，也同时开创了一个新时代：x86架构诞生了。
x86指的是特定微处理器执行的一些计算机语言指令集，定义了芯片的基本使用规则，一如今天的x64、IA64等。
在30年的发展史中，x86家族不断壮大，从桌面转战笔记本、服务器、超级计算机、便携设备，期间还挫败或者限制了很多竞争对手的发展，让不少处理器厂商及其架构技术成为历史名字，即使有些封闭发展的也难以为继，比如苹果就已经放弃PowerPC了。
X86历史

## Slide 36
x86是一个Intel通用计算机系列的标准编号缩写,也标识一套通用的计算机指令集合,X与处理器没有任何关系，它是一个对所有*86系统的简单的通配符定义，
例如：
i386, 586,奔腾(Pentium)。
由于早期intel的CPU编号都是如8086,80286来编号,由于这整个系列的CPU都是指令兼容的,所以都用X86来标识所使用的指令集合如今的奔腾,P2,P4,赛扬系列都是支持X86指令系统的,所以都属于X86家族 。
X86历史

## Slide 37
英特尔推出X86架构已满40年了，同486相比，Pentium向前迈进了一大步， 而PⅡ的前进步伐则没有这么大了，X86 CPU的发展似乎已到了尽头。
英特尔非常清楚，是X86指令集限制了CPU性能的进一步提高，因此，他们正同惠普共同努力开发下一代指令集架构（Instruction Set Architecture ，ISA）： EPIC(Explicitly Parallel Instruction Computing，显性并行指令计算)。
对英特尔而言， IA－64（英特尔的64位架构）是下一个10到15年的架构。新的ISA将使英特尔摆脱X86架构的限制，从而设计出超越所有现有RISC CPU和X86 CPU的新型处理器。
X86展望

## Slide 38
X86使用复杂指令集CISC，X86 CISC是一种为了便于编程和提高记忆体访问效率的芯片设计体系。
包括两大主要特点：
一是使用微代码，指令集可以直接在微代码记忆体里执行;
二是拥有庞大的指令集，拥有包括双运算元格式、寄存器到寄存器、寄存器到记忆体以及记忆体到寄存器的多种指令类型。
X86介绍

## Slide 39
优势：能够有效缩短新指令的微代码设计时间，允许实现CISC体系机器的向上兼容，新的系统可以使用一个包含早期系统的指令集合。另外微程式指令的格式与高阶语言相匹配，因而编译器并不一定要重新编写。
缺点：
1、通用寄存器规模小。X86指令集只有8个通用寄存器，这就意味着CPU大部分时间在访问存储器内的数据，将影响整个系统的执行速度。
2、解码器影响性能。对于简单的x86指令只要硬件解码即可，速度较快，而遇到复杂的x86指令则需要进行微解码，并把它分成若干条简单指令，速度较慢且很复杂。
3、寻址范围小，大大约束了用户的需求。
4、结构复杂，很难将CISC全部硬件集成在一颗芯片上。
X86架构优缺点

## Slide 40: 二、 X86指令集
X86是不断在原指令集上增加新的特性。x86发展的一些重要的里程碑：
1978年，发布8086。8086是一个16位体系结构，寄存器都是16位长，8个16位寄存器多有指定用途。
1980年，8087浮点协处理器发布，在8086基础上增加了60条浮点指令。
1982年，80286在8086的基础上把地址空间扩展到24位，增加了保护模式。
1985年，80386的地址空间扩展到32位，还增加了新的寻址模式。还增加了对页的支持。

## Slide 41: 二、 X86指令集
1989-1995年，1989年发布80486，1992年发布Pentium处理器，1995年发布Pentium Pro处理器，这些处理器都是以获得更高性能为目的，仅有4条指令增加到用户可见的指令集中。
1997年，用多媒体MMX技术来扩展Pentium和Pentium Pro处理器。这个新指令集包含57条指令，使用浮点栈来加速多媒体和通信应用程序。MMX通过SIMD的方式来一次处理多个短的数据元素。
1999年，添加了70条指令，将SSE（streaming SIMD Extension）作为Pentium III的一部分。主要添加了8个独立寄存器，把长度增加到128位，并且增加了一个单精度浮点数据类型，还增加了cache预取指令，以及可以绕开缓冲器直接写内存的流存储指令。
Notes: SIMD(Single Instruction Multiple Data)即单指令流多数据流，是一种采用一个控制器来控制多个处理器，同时对一组数据（又称“数据向量”）中的每一个分别执行相同的操作从而实现空间上的并行性的技术。简单来说就是一个指令能够同时处理多个数据。

## Slide 42: 二、 X86指令集
2001年，增加了另外144个指令，命名为SSE2。增加的新数据类型是双精度算术，允许并行操作64位浮点型数据对，大大增加了包括SSE2的Pentium 4的浮点性能。
2003年，这次是AMD改进了x86架构，把地址空间从32位增加到64位，并把每个寄存器都扩宽到64位，寄存器数目增加到16，把128位的SSE寄存器数目增加到16个。ISA的主要变化是新增了“长模式”，用64位的地址和数据来重新定义所有x86指令的执行。
2004年，Intel屈服并吸纳了AMD64，重新标记为EM64T，主要区别是Intel增加了128位的原子比较和交互指令，同时Intel发布了新一代媒体扩展SSE3，添加了13条指令来支持图像操作、视频编码、浮点转换。

## Slide 43: 二、 X86指令集
2006年，作为SSE4的一部分扩展，Intel发布了54条新指令，针对绝对差求和、数组的点积计算等，还增加了对虚拟机的支持。
2007年，作为SSE5的一部分，AMD发布了170条指令，包括为46条基本指令集中的指令增加了类似MIPS中的3操作数指令。
2008年，Intel发布了高级向量扩展，将SSE寄存器从128位扩展到256位，因此重新定义了250条指令并新增了128条指令。
这段历史说明了兼容性对x86的影响，它要求体系结构的改进仍然要保证已有软件可以持续使用。

## Slide 44: X86系统结构特征
尽管x86结构有不少缺陷，该体系结构家族在桌面计算机上的应用比任何其他体系结构都要多，并以每年2.5亿的速度增长。
Intel的16位微处理器比它的竞争对手（如Motorola 68000）的更优秀的体系结构早两年问世，这个领先使得IBM选用8086作为其PC的CPU。Intel的工程师普遍认识到x86要比ARM和MIPS的计算机更难制造，但是巨大的市场意味着AMD和Intel可以投入更多的资源来克服这些额外的复杂性。数量上的巨大优势弥补了风格上的缺点，这使得x86前景更好。
x86中最常使用的体系结构组成部分是不难实现的，从1978年开始AMD和Intel就展示了整数程序性能的快速改进。为了获得这样的性能，编译器必须避免那些难于实现快速执行的体系结构部分。

## Slide 45: 二、 X86指令集
80386的寄存器和数据寻址模式
80386把16位寄存器扩展为32位，并用前缀E来标识32位版本。
80386只有8个通用寄存器。

## Slide 46: 二、 X86指令集
源/目的操作数类型 | 第二个源操作数
寄存器 | 寄存器
寄存器 | 立即数
寄存器 | 存储器
存储器 | 寄存器
存储器 | 立即数
两个操作数的算术、逻辑和数据传输指令的指令格式
1.x86的算术和逻辑指令中的一个操作数必须既是源操作数又是目的操作数；MIPS和ARM的源操作数和目的操作数是不同的
2.x86的一个操作数可以在存储器中。
与MIPS指令集的不同之处：

## Slide 47: 二、 X86指令集
尽管存储器操作数可以使用任何寻址模式，但每种模式使用哪些寄存器是有限制的。
展示了x86寻址模式和每种模式下哪个GPR是不允许使用的。
模式 | 描述 | 寄存器限制 | 等价的MIPS
寄存器间接寻址 | 地址在寄存器中 | 不能为ESP或EBP | lw $s0, 0($s1)
8位或32位 偏移寻址模式 | 地址是基址寄存器与偏移量之和 | 不能为ESP | lw $s0, 100($s1)
基址加比例下标 寻址 | 地址是： 基址+（2比例*下标） 比例是0,1,2,3 | 基址：任何GPR 下标：不能为ESP | mul $t0, $s2，4 add $t0, $t0, $s1 lw $s0, 0($t0)
8位或32位偏移量的基址+比例下标 寻址 | 地址是： 基址+（2比例*下标）+偏移量 比例是0,1,2,3 | 基址：任何GPR 下标：不能为ESP | mul $t0, $s2, 4 add $t0, $t0, $s1 lw $s0, 100($t0)

## Slide 48: 二、 X86指令集
8086提供对8位（字节）和16位（字）的支持。
80386在x86结构中加入了32位的地址和数据（双字）。几乎所有的操作都能在8位和更长的数据上进行。
80386有一个默认数据长度，由代码段寄存器中的一位指定。若要改变默认数据长度，需在指令前附加8位前缀告诉机器这条指令使用其他数据长度。

## Slide 49: 二、 X86指令集
X86整数操作分为4个主要的类型：
1）数据传送指令，包括mov、push和pop；
2）算术和逻辑指令，包括测试、整数和小数运算；
3）控制流，包括条件分支、无条件跳转、调用和返回；
4）字符串指令，包括字符串传送和字符串比较。
典型的X86指令
条件码
字符串指令比同等软件例程要慢，所以在大部分程序中都不使用
EIP是Intel的程序计数器
CAll将下一条指令的EIP保存在栈
MOVSD
EIP+name

## Slide 50: 一些X86的整数指令如下：
指令 | 含义
控制指令 | 条件和无条件分支
jnz, jz | 条件成立跳转到EIP+8位偏移量
jmp | 无条件跳转 - 8位或16位偏移量
call | 过程调用 – 16位偏移量，返回地址压入栈中
ret | 从栈中弹出返回地址并跳转
loop | 循环分支 – 递减ECX；
数据传输 | 在寄存器或寄存器和存储器之间传递数据
mov | 在寄存器或寄存器和存储器之间传递数据
push, pop | 将源操作数压栈；将栈顶数据取到寄存器
les | 从存储器取ES和一个GPRs

## Slide 51: 一些X86的整数指令如下（续）：
指令 | 含义
算术、逻辑 | 使用数据寄存器和存储器的算术和逻辑操作
add, sub | 寄存器-存储器格式（要求源操作数或目的操作数可以是存储器，另一个操作数是寄存器或立即数）
cmp | 比较源和目的操作数；寄存器-存储器格式
shl, shr, rcr | 左移；逻辑右移；循环右移并与条件码填充
cbw | 将EAX最右8位字节转换成EAX最右16位字
test | 将源和目的操作数进行逻辑与
inc, dec | 递增/减目的操作数
or, xor | 逻辑或/异或
字符串 | 在字符串操作数之间移动；由重复前缀给出长度
movs | 通过递增ESI和EDI从源字符串复制到目的字符串
loads | 从字符串中取字节，字或双字到寄存器EAX

## Slide 52: X86浮点体系结构
Intel对浮点指令提供了一种堆栈结构，载入指令将数压栈，操作使用栈顶的两个单元作为源操作数。
除了用栈顶两个元素作为源操作数外，一个源操作数也可以在内存中，或者在栈顶下7个片上寄存器之一。
优点：
源操作数在寄存器堆栈中比在内存中更宽，并且所有的操作都是这样宽的内部精度来执行。不像MIPS最大位宽64位，在堆栈中X86源操作数达到80位宽。数字在载入时自动转换为这种80位格式，在写回内存时转换回相应的大小。
注：Load指令总是将数据移到堆栈顶端，同时将栈顶指针加1；store指令只能将栈顶数据移到内存。

## Slide 53: X86浮点体系结构
X86浮点操作主要分为4类：
1）数据移动指令，包括load，load常数和store；
2）计算机算术指令，包括加、减、乘、除、开方根和绝对值；
3）比较指令，包括将结果发送给整数处理器使其能跳转的指令；
4）超越函数指令，包括正弦、余弦、对数和指数。

## Slide 54: X86浮点体系结构
数据传送 算术 比较 超越函数
指令 | 操作数 | 备注
FADD |  | 两个操作数都在堆栈中，结果放在栈顶
FADD | ST(i) | 一个操作数在栈顶下第i个寄存器中，结果放在栈顶
FADD | ST(i), ST | 一个操作数在栈顶，结果放在栈顶下第i个寄存器中
FADD | Mem32 | 一个操作数是内存中的32位数据，结果放在栈顶
FADD | mem64 | 一个操作数是内存中的64位数据，结果放在栈顶
X86浮点指令
有不同源操作数的浮点加

## Slide 55: Intel SIMD流扩展2（SSE2）浮点体系结构
2001年，Intel增加了144条指令，包括双精度浮点寄存器及操作。它使用了8个64位的寄存器用于浮点操作，AMD则扩展到16个128位寄存器，后被Intel采纳。
Intel允许多个浮点数一起打包在一个128位的寄存器中，4个单精度或2个双精度。有能同时执行4个单精度或者2个双精度操作的浮点算术运算能支持这种打包的浮点数据格式。
这种架构比堆栈结构的性能快了两倍多。

## Slide 56: Intel SIMD流扩展2（SSE2）浮点体系结构
X86的SSE/SSE2浮点指令
数据传送 | MOV{A/U}{SS/PS/SD/PD} xmm, mem/xmm
 | MOV{H/L}{PS/PD} xmm, mem/xmm
算术 | ADD{SS/PS/SD/PD} xmm, mem/xmm
 | SUB{SS/PS/SD/PD} xmm, mem/xmm
 | MUL{SS/PS/SD/PD} xmm, mem/xmm
 | DIV{SS/PS/SD/PD} xmm, mem/xmm
 | SQRT{SS/PS/SD/PD} mem/xmm
 | MAX{SS/PS/SD/PD} mem/xmm
 | MIN{SS/PS/SD/PD} mem/xmm
比较 | CMP{SS/PS/SD/PD}
xmm：128位寄存器 P：压缩双精度 S：标量双精度

## Slide 57: ARM处理器和Intel处理器到底有何区别？
第一个区别：前者使用精简指令集（RISC），而后者使用复杂指令集（CISC)。精简指令集处理器中的解码器要简单得多，而简洁意味着高效和低功耗。
第二个主要区别：ARM从来只是设计低功耗处理器，这是他们的强项。Intel的强项是设计超高性能的台式机和服务器处理器，指令集功能强。
Intel是台式机的服务器行业的老大。然而进入移动行业时，Intel依然使用和台式机同样的复杂指令集架构，试图将其硬塞入给移动设备使用的体积较小的处理器中
Intel i7处理器平均发热率为45瓦。基于ARM的片上系统（其中包括图形处理器）的发热率最大瞬间峰值大约是3瓦，约为Intel i7处理器的1/15

## Slide 58: ARM处理器和Intel处理器到底有何区别？
第三个区别：对于64位计算，ARM和Intel也有一些显著区别。Intel并没有开发64位版本的x86指令集。这个64位的指令集，名为x86-64（有时简称为x64），实际上是AMD设计开发的。
Intel想搞64位计算，但如果从32位x86架构进化出的64位架构的话，新架构效率会很低，于是搞了一个新64位处理器项目名为IA64。由此制造出了Itanium系列处理器。
同时AMD知道自己造不出能与IA64兼容的处理器，于是它把x86扩展一下，加入了64位寻址和64位寄存器。最终出来的架构，人称AMD64，成为了64位版本的x86处理器的标准。
IA64项目现如今基本被放弃了。Intel最终采用了AMD64。Intel当前给出的移动方案，是采用了AMD开发的64位指令集（有些许差别）的64位处理器。

## Slide 59: ARM处理器和Intel处理器到底有何区别？
第三个区别：对于64位计算，ARM和Intel也有一些显著区别
ARM：看到移动设备对64位计算的需求后，ARM于2011年发布了ARMv8 64位架构，这是为了下一代ARM指令集架构工作若干年后的结晶。为了基于原有的原则和指令集，开发一个简明的64位架构，ARMv8使用了两种执行模式，AArch32和AArch64。
一个运行32位代码，一个运行64位代码。ARM设计的巧妙之处，是处理器在运行中可以无缝地在两种模式间切换。这意味着64位指令的解码器是全新设计的，不用兼顾32位指令，而处理器依然可以向后兼容。

## Slide 60: ARM处理器和Intel处理器到底有何区别？
第四个区别：异构计算
ARM的big.LITTLE架构是一项Intel一时无法复制的创新。在big.LITTLE架构里，处理器可以是不同类型的。传统的双核或者四核处理器中包含同样的2个核或者4个核。一个双核Atom处理器中有两个一模一样的核，提供一样的性能，拥有相同的功耗。
ARM通过big.LITTLE向移动设备推出了异构计算。这意味着处理器中的核可以有不同的性能和功耗。当设备正常运行时，使用低功耗核，而当运行一款复杂的游戏时，使用的是高性能的核。

## Slide 61: ARM处理器和Intel处理器到底有何区别？
第四个区别：异构计算（续）
ARM Cortex-A53采用顺序执行，因此功耗低一些。而ARM Cortex-A57使用乱序执行，所以更快但更耗电。采用big.LITTLE架构的处理器可以同时拥有Cortex-A53和Cortex-A57核，根据具体的需要决定如何使用这些核。在后台同步邮件的时候，不需要高速的乱序执行，仅在玩复杂游戏的时候需要。在合适的时间使用合适的核。
Intel处理器由设计者们是否采用异构计算？

## Slide 62: ARM处理器和Intel处理器到底有何区别？
第五个区别：兼容性
ARM目前是移动处理器的老大。ARM的合作伙伴们基于ARM的设计向移动和嵌入式市场的出货量已经达500亿片。对于安卓，ARM已然成为标准，这对Intel和MIPS而言是个问题。
尽管安卓的主要编程语言是Java，开发者也可以使用现有的代码（比如C或者C++）去开发应用。这些固定平台的应用通常都编译成ARM处理器的程序，不全都会编译成Intel或者MIPS处理器的程序。

## Slide 63: ARM处理器和Intel处理器到底有何区别？
第五个区别：兼容性（续）
为了解决这个问题，Intel和MIPS要使用特殊的转换软件把ARM的指令转换成他们处理器使用的指令。这会降低性能。
目前MIPS和Intel声称兼容Play Store里大约90%的应用。对于最受欢迎的150个应用，兼容率是100%。一方面兼容率很高，另一方面表明ARM的主导地位，使得其他的处理器设计者需要提供一个兼容层。

## Slide 64: 小结
对于嵌入式系统，ARM占很大优势。嵌入式处理器的发展趋势是追求低功耗、简明的64位设计、异构计算、以及作为移动计算的标准。ARM，Intel和MIPS都在不懈努力地向移动设备提供最好的技术。